## Slide 1: Introduzione ad ARM, XScale, e al processore PXA255
C. Fantozzi, A. Gardich
a.a. 2002/2003

## Slide 2: Che cosa è ARM?
ARM=“Advanced RISC Machine”
ARM Ltd. non produce microprocessori: progetta e vende proprietà intellettuale
ARM è una architettura:
  insieme dei registri e delle istruzioni disponibili
  modi d’indirizzamento
  gestione delle interruzioni
Esistono molte versioni dell’architettura, e molti processori per versione

## Slide 3: ARM nella vita quotidiana
Router ADSL (Samsung KS32C5000)
Nokia “Serie 60” (ARM9)
Game Boy Advance (custom)
Molti palmari (StrongARM, Intel PXA255 “XScale”)
Notes: E’ davvero impossibile elencare tutti i dispositivi che fanno uso di un core ARM…

## Slide 4: PXA255: obiettivi di progetto
Ridotto time-to-market
Flessibilità
Elevata integrazione: meno componenti, meno area
Elevata potenza di calcolo
Basso costo
Basso consumo

## Slide 5: PXA255: applicazioni
Hand-helds
Sistemi “chiusi”:
  Wireless Internet Devices (?!)
  Networking devices
  Storage devices
  Remote access servers

## Slide 6: PXA255: la “ferraglia”
17x17 mm 256-pin mBGA (mini Ball Grid Array)
Processo produttivo a 0.18 m
Frequenza del core: 400 MHz
Bus memoria: fino a 100 MHz
Minima tensione di alimentazione: 1 V
Massima potenza dissipata: 2.6 W

## Slide 7: PXA255: specifiche tecniche
Processore RISC a 32 bit
Sofisticata gestione memoria & cache
Compatibile ARM Architecture v.5TE
  ARM V5T Thumb instruction set
  ARM V5E DSP extensions
Intel® Media Processing Technology: 40-bit accumulator and 16-bit SIMD
Nessun hardware per floating point
Notes: 16-bit SIMD perché questa è la dimensione di un campione audio
ARM* Version 5 introduces a few more architecture features over Version 4:
• tiny pages of 1 Kbyte each
• a new instruction (CLZ) that counts the leading zeroes in a data value
• enhanced ARM-Thumb transfer instructions
• new breakpoint instructions (BKPT)
• a modification of the system control coprocessor, CP15.

## Slide 8: Architettura ARM: versioni
Definite 5 versioni (da 1 a 5) del set di istruzioni ARM
Per ogni versione esistono varianti identificate da lettere
Intel PXA255 è conforme ad ARMv5TE
  T = Thumb instruction set: opcode a 16 bit per risparmiare spazio
  E = Enhanced DSP instructions
Notes: Opcode “compatti” = opcode a 16 bit: questo permette di scrivere codice che occupa poco spazio in applicazioni dove le risorse di sistema sono molto limitate. Naturalmente con le istruzioni Thumb si perdono alcune funzionalità!
The M variant is standard in architectures 4 and above, therefore it is not normally listed.
Non parleremo delle istruzioni T ed E: per maggiori informazioni si possono consultare i capitoli A6, A7 e A10 di “ARM Architecture Reference Manual”.

## Slide 9: ARMv5: caratteristiche
L’architettura ARMv5 è a 32 bit
  word=32 bit (in memoria allineati ad indirizzi multipli di 4)
  halfword=16 bit (in memoria allineati ad indirizzi multipli di 2)
  byte =8 bit (singolarmente indirizzabili in memoria)
  indirizzamento di 232 byte di memoria
Notes:   L’indirizzamento è di tipo “flat”: niente segmenti o affini.
  Poiché la lunghezza di una istruzione è sempre un multiplo di 32 bit, il PXA255 ignora i 2 bit meno significativi del registro Program Counter.

## Slide 10: ARMv5: caratteristiche RISC
L’architettura ARMv5 è di tipo RISC
  un numero elevato di registri,
  istruzioni con lunghezza fissa di 32 bit,
  le parole di estensione non esistono,
  architettura load/store: ad esclusione di load e store, tutte le istruzioni operano su registri,
  modi di indirizzamento semplici: tutti gli indirizzi di memoria nelle istruz. load/store sono specificati da informazioni contenute in registri o nei campi dell’istruzione
Notes:   L’indirizzamento è di tipo “flat”: niente segmenti o affini.
  Poiché la lunghezza di una istruzione è sempre un multiplo di 32 bit, il PXA255 ignora i 2 bit meno significativi del registro Program Counter.

## Slide 11: ARMv5: altre caratteristiche
controllo sia dell’ALU sia dello shifter, con tutte le istruzioni di elaborazione-dati,
modalità di indirizzamento auto-incrementanti e auto-decrementanti (efficienza nei loop),
esecuzione condizionata specificabile in tutte le istruzioni,
istruzioni di load e store multipli (più registri),
shift di n posizioni in un solo ciclo di clock,
istruzioni a 3 operandi.
Notes:   L’indirizzamento è di tipo “flat”: niente segmenti o affini.
  Poiché la lunghezza di una istruzione è sempre un multiplo di 32 bit, il PXA255 ignora i 2 bit meno significativi del registro Program Counter.

## Slide 12: Modi operativi
User (USR): modo utente
FIQ (FIQ): gestione veloce interruzioni
IRQ (IRQ): gestione interruzioni
Supervisor (SVC): “modo protetto”
Abort (ABT): per gestione memoria
Undefined (UND): emulaz. coprocessori
System (SYS): usa risorse di USR ma senza limitazioni d’accesso

## Slide 13: I registri: panoramica
Notes: ARM has 31 general purpose 32-bit registers. At any one time, 16 of these registers are visible.
In grigio sono indicati i registri replicati per ciascuno dei 7 modi operativi del processore. In altre parole, per i registri in grigio in un determinato modo operativo esiste una copia RISERVATA a quel modo operativo.

## Slide 14: I registri
R0-R13: registri di uso generale
SP: stack pointer (R13)
LR: link register (R14) Memorizza l’indirizzo di ritorno da subroutine
PC: program counter (R15) Punta all’istruzione da eseguire
CPSR: Current Program Status Register Contiene i bit di stato
SPSR: Saved Program Status Register Copia di CPSR prima del cambio di modo
Notes: LR contiene l’indirizzo della prima istruzione immediatamente successiva a quella di branch-and-link (BL).
Gli mnemonici SP, LR e anche PC sono riconosciuti dall’assemblatore (tra l’altro, è quindi possibile scrivere direttamente nel PC).
When an instruction reads the PC, it gets the address of the instruction that is two after itself. (Historically, there is a link between this two-instruction offset for PC reads and the two-instruction prefetch of the original ARM implementation.)

## Slide 15: CPSR: bit utili
Bit 0–4(M): modo operativo (su 7 attualmente previsti)
Bit 7 (I): interruzioni on/off (0/1)
Bit 28 (V): indica errore di overflow (aritmetica con segno in complemento a 2)
Bit 29 (C): indica il carry o riporto (indica overflow nell’aritmetica senza segno)
Bit 30 (Z): indica un risultato zero
Bit 31 (N): indica un risultato negativo (aritmetica con segno in complemento a 2)
Riservati (non usati)
Notes: Bit 5 (T): Thumb instruction set off/on (0/1)
Bit 6 (F): fast IRQ on/off (0/1)

## Slide 16: Big o Little Endian?
PXA255 supporta tutte e 2 le modalità
Il comportamento predefinito è little endian, secondo specifiche ARM
Notes: “Little endian”=“byte meno significativo all’indirizzo più basso”.
“Halfword”=16 bit; “Byte”=8 bit.

## Slide 17: Operazioni di I/O
L’I/O è di tipo memory mapped: i registri delle periferiche si trovano ad opportuni indirizzi di memoria
2 tipi di interruzioni: normale e fast
hardware per l’accesso diretto delle periferiche alla memoria (DMA)

## Slide 18: I modi di indirizzamento
Ogni categoria di istruzioni ha i propri modi di indirizzamento
RISC:
  niente indirizzamento assoluto (non usa puntatori in memoria, ma solo nei registri)
  Indirizzamento in memoria solo per le istruzioni LDR (load) e STR (store)
Notes: Esempi sui modi di indirizzamento saranno forniti poco più avanti durante la descrizione delle istruzioni ARM.
Per maggiori informazioni sui modi di indirizzamento, si può consultare il capitolo A5 dell’ARMARM.

## Slide 19: Indirizzamento immediato
Il campo dell’istruzione contiene il valore su cui operare
sintassi: #numero
12 bit a disposizione: 8 bit (c) per una costante, 4 bit (r) per una rotazione a dx di un numero pari di bit (2*r)
immediato valido: #0x104 (c=0x41, r=15)
immediato non valido: #0x102

## Slide 20: Indirizzamento di registro
Il valore su cui operare è contenuto in un registro Rn
Tale valore può essere shiftato di una quantità:
  specificata in modo immediato (0..31: 5 bit)
  specificata da un secondo registro: Rn, LSR #numero oppure Rn, LSR Rs Rn, ASR #numero oppure Rn, ASR Rs Rn, LSL #numero oppure Rn, LSL Rs Rn, ROR #numero oppure Rn, ROR Rs Rn, RRX
Notes: ASR=“Arithmetic shift right”
LSL=“Logical shift left”
LSR=“Logical shift right”
ROR=“Rotate right”
RRX=“Rotate right with extend”

## Slide 21: Indirizz. indiretto con registro
Usato nelle istruzioni load/store per accedere alla memoria
Il valore dell’operando è puntato da un registro Rn (cioè Rn contiene l’indirizzo dell’operando)
Sintassi: [Rn]
Si può specificare un offset (12 bit) da sommare o sottrarre a Rn per formare l’indirizzo (ind. a 2 componenti, simile all’ind. con registro indice)
Sintassi: [Rn, ±#offset_12] [Rn, ±Rm]
Notes: Il secondo modo di indirizzamento è quello che nel PD32 viene chiamato “indirizzamento con registro indice”.
In questo caso, i bit sono tutti a disposizione per la rappresentazione della costante (niente shift): alcune istruzioni hanno a disposizione 8 bit, altre ne hanno 12.
Al posto dell’offset si può usare anche un registro!
Notare che dopo l’esecuzione dell’istruzione il contenuto del registro Rn rimane inalterato.

## Slide 22: Indir. con pre/post-incremento
Pre-incremento (chiamato anche pre-indexed ): Rn viene modificato sommando l’offset, prima di usare Rn come puntatore all’operando.
Sintassi: [Rn, ±#offset_12]! [Rn, ±Rm]!
Post-incremento (chiamato anche post-indexed ): Rn è usato come indirizzo dell’operando, poi Rn viene modificato sommando l’offset.
Sintassi: [Rn], ±#offset [Rn], ±Rm
Notes: Questo modo di indirizzamento è una versione estesa di quello che nel PD32 è l’indirizzamento auto-incrementante.
Al posto dell’offset si può usare anche un registro!
In tutti i casi, il contenuto di Rn viene alterato dall’esecuzione dell’istruzione.

## Slide 23: Pre/post-increm. con registro
Il registro Rm può essere shiftato di un valore immediato di 5 bit
Sintassi:
[Rn, ±Rm, LSL #num]!
[Rn, ±Rm, LSR #num]!
[Rn, ±Rm, ASR #num]!
[Rn, ±Rm, ROR #num]!
[Rn, ±Rm, RRX]!
[Rn], ±Rm, LSL #num
[Rn], ±Rm, LSR #num
[Rn], ±Rm, ASR #num
[Rn], ±Rm, ROR #num
[Rn], ±Rm, RRX
Pre-incremento
Post-incremento
Notes: Questo modo di indirizzamento è una versione estesa di quello che nel PD32 è l’indirizzamento auto-incrementante.
Al posto dell’offset si può usare anche un registro!
In tutti i casi, il contenuto di Rn viene alterato dall’esecuzione dell’istruzione.

## Slide 24: Indirizzamento auto-relativo
Si ottiene usando il registro R15 (PC) nell’indirizzamento indiretto con registro:
  [R15, ±#offset_12]
  il valore di R15 usato è PC_istruz.+8 (prefetch!)
Le istruzioni di salto (branch) (B) usano una forma particolare di ind. autorelativo:
  B label
  l’assemblatore trasforma label in PC + X (offset)

## Slide 25: Indirizzamento di branch
L’indirizzo di destinazione indd è dato dalla somma di PC e di un offset X:
indd=PC+X (PC è ind_istruzione+8: prefetch!)
  l’offset è codificato come CX da 24 bit (con segno)
  X = CX*4 (X = ±32MB)
Il calcolo di CX è eseguito automaticamente dall’assemblatore
Esempio: l’istruzione di salto:
  LAB1: B LAB2 @ CX= (LAB2-LAB1-8)/4

## Slide 26: Le istruzioni
ARMv5 prevede:
istruzioni di elaborazione dati a 3 operandi:
  uno (registro) per il risultato, due per gli operandi:
    SUB R2, R0, R1 @ R2=R0-R1
    SUB R2, R0, R1 LSL #4 @ R2=R0-R1*16
altre istruzioni a 2 operandi:
  uno per l’op. destinazione, uno per l’op. sorgente:
    MOV R2, R2 ASR #2 @ R2=R2/4
altre istruzioni a 1 operando:
  ad es. le istruzioni di branch:
    B LAB2
Notes: Uno dei 2 operandi è sempre un registro.
Un registro può essere contemporaneamente usato come operando e come posto dove scrivere il risultato.

## Slide 27: Modifica dei bit di stato
Per default le istruzioni non modificano i bit di stato N,Z,C,V
Per modificare i bit di stato si accoda “S” allo mnemonico dell’istruzione
  ADD R2, R0, R1 @ non modifica NZCV
  ADDS R2, R0, R1 @ modifica NZCV
Non vale per le istruzioni di confronto!
Notes: Aggiungendo “S” allo mnemonico di un’istruzione, l’assemblatore imposterà ad 1 un opportuno bit nell’opcode dell’istruzione stessa.
Istruzioni di confronto: CMP, TST, TEQ, CMN, … (vedi più avanti)

## Slide 28: Istruzioni con condizione (1/2)
Aggiungendo specifici suffissi, una istruzione viene eseguita solo se i bit di stato verificano precise condizioni
Esempi:
MOVEQ R0, #0 poni R0=0 solo se Z=0
MOVGT R0, #0 esegui se Z=0 e N=V
MOVLE R0, #0 esegui se Z=1 e N≠V
MOVAL R0, #0 esegui sempre
MOVNE R0, #0 non eseguire mai
Notes: Vedi ARMARM sezione A3.2 per una lista completa delle condizioni.
Use of condition “NE” (code 0x1111) is now obsolete and unsupported.

## Slide 29: Istruzioni con condizione (2/2)
Permettono di velocizzare il codice
  risparmiando salti condizionati
  mantenendo pieni i pipeline
Nessun branch misprediction!
CMP r0, #10
MOVGT r0, #0
MOVLE r0, #1
if (a > 10) return 0;
else return 1
Notes: Più precisamente si tratta di “istruzioni eseguite condizionalmente”.
Forse questo è un argomento troppo avanzato!
Utile per il debugging: con il suffisso NV una qualsiasi istruzione può essere rapidamente trasformata in una NOP.

## Slide 30: Lista delle condizioni

## Slide 31: Classificazione delle istruzioni
Elaborazione di dati
  operazioni aritmetico logiche
  di movimento tra registri
  di confronto
Movimento di dati
  load / store tra memoria e registri
Controllo di flusso
  branch su condizione
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>