## Slide 1: Architettura ARM esempi di programmi
C. Fantozzi, A. Gardich
a.a. 2002/2003

## Slide 2: Esempio 1: copia di un vettore
Si vuole scrivere un programma che esegua la copia di un vettore
Parametri di ingresso
R0: lunghezza del vettore in word
R1: indirizzo primo elemento vettore 1 (sorgente)
R2: indirizzo primo elemento vettore 2 (destinazione)

## Slide 3: Es. 1: cuore del programma
Indirizzamenti usati:
  di registro
  di registro scalato
  post-incremento immediato
MOV R0, R0, LSL#2 @ lunghezza vettore in BYTE
ADD R3, R1, R0 @ R3: indirizzo di stop
loop:
LDR R0, [R1], #4 @ carica dal primo vettore
STR R0, [R2], #4 @ salva nel secondo vettore
CMP R1, R3 @ raggiunta la fine?
BLO loop @ no: rientra nel loop

## Slide 4: Es. 1: programma completo
Si vuole copiare un vettore table1 di 120 elementi nel vettore table2
Oltre alle istruzioni appena viste, bisogna
inizializzare table1 (sezione .data)
riservare spazio per table2 (sezione .bss)
impostare i parametri d’ingresso
Tutti i registri devono essere inalterati al termine del programma
  Uso di uno stack

## Slide 5: Esempio 1: sezione .data
120 elementi = 480 byte
4 byte “XXXX” di “guardia”
.data
table1:.ascii "Registers R0 to R7 are unbanked registers. This me"
.ascii "ans that each of them refers to the same 32-bit ph"
.ascii "ysical register in all processor modes. They are c"
.ascii "ompletely general-purpose registers, with no speci"
.ascii "al uses implied by the architecture, and can be us"
.ascii "ed wherever an instruction allows a general-purpos"
.ascii "e register to be specified. Registers R8 to R14 ar"
.ascii "e banked registers. The physical register referred"
.ascii "to by each of them depends on the current processo"
.ascii "r mode. Where a particular phyXXXX"

## Slide 6: Esempio 1: sezione .bss
Stack di tipo FD (Full Descending)
miostack: primo elemento vuoto dopo lo stack
lostack: ultimo elemento alla sommità dello stack
.bss
table2: .skip 480
lostack: .skip 2048 @ 2048 byte di stack "privato"
miostack:

## Slide 7: Esempio 1: sezione .text
_start:
LDR R13, =miostack @ inizializza SP
MOV R0, #120 @ copieremo un vettore lungo 120 word
LDR R1, =table1 @ indirizzo del vettore sorgente
LDR R2, =table2 @ indirizzo del vettore destinazione
copyvec:
STMFD SP!, {R0-R3} @ salva R0-R3 sullo stack
MOV R0, R0, LSL #2 @ lunghezza del vettore in BYTE
ADD R3, R1, R0 @ R3 contiene l'indirizzo di stop
loop: LDR R0, [R1], #4 @ carica dal primo vettore
STR R0, [R2], #4 @ salva nel secondo vettore
CMP R1, R3 @ raggiunta la fine?
BLO loop @ no: rientra nel loop
fine: LDMFD SP!, {R0-R3} @ ripristina i registri usati
pippo: B pippo @ fine programma
Notes: In grassetto le istruzioni che sono state aggiunte rispetto alla slide “cuore del programma”

## Slide 8: Esempio 1: uso di LDM/STM
Indirizzo di stop: 1 istruzione anziché 2 con l’indirizzamento di registro scalato
Copiate 10 word alla volta!
_start:
LDR R13, =miostack @ inizializza SP
MOV R0, #120 @ copieremo un vettore lungo 120 word
LDR R1, =table1 @ indirizzo del vettore sorgente
LDR R2, =table2 @ indirizzo del vettore destinazione
copyvec1:
STMFD SP!, {R0-R12} @ salva sullo stack i registri usati
ADD R0, R1, R0, LSL #2 @ R0 ora contiene l'indirizzo di stop
loop: LDMIA R1!, {R3-R12} @ carica dal primo vettore
STMIA R2!, {R3-R12} @ salva nel secondo vettore
CMP R1, R0 @ raggiunta la fine?
BLO loop @ no: rientra nel loop
fine: LDMFD SP!, {R0-R12} @ ripristina tutti i registri
pippo: B pippo @ fine programma
Notes: Che accade se la lunghezza del vettore non è un multiplo di 10?

## Slide 9: Es. 2: lunghezza di una stringa
Si vuole scrivere un programma che calcoli la lunghezza di una stringa
La stringa è terminata da 0 (carattere da non includere nel calcolo)
Parametri di ingresso
R0: indirizzo primo carattere della stringa
Parametri di uscita
R0: lunghezza della stringa

## Slide 10: Esempio 2: sezioni .data e .bss
/* Dati inizializzati (stringhe) */
.data
str1: .ascii "Questa stringa e' lunga 36 caratteri"
.long 0 @ fine stringa
/* Dati non inizializzati (stack) */
.bss
lostack: .skip 2048 @ 2048 byte per lo stack
miostack:
Notes: Nella sezione .data, un’inizializzazione di questo tipo è valida solo per stringhe la cui lunghezza è un multiplo di 4.

## Slide 11: Esempio 2: sezione .text
Esecuzione con condizione
Indirizzamento con offset da registro
_start:
LDR R13, =miostack @ inizializza SP
LDR R0, =str1 @ calcoleremo la lungh. di str1
strlen:
STMFD SP!, {R1, R2} @ salva R1 e R2 sullo stack
MOV R1, R0 @ R1: ind. base della stringa
MOV R0, #0 @ R0: lunghezza stringa
loop: LDRB R2, [R1, R0] @ carica byte all'indirizzo R1+R0
CMP R2, #0 @ e' fine stringa (cioe' 0)?
ADDNE R0, R0, #1 @ no: esamina carattere success.
BNE loop
fine: LDMFD SP!, {R1, R2} @ ripristina i registri usati
pippo: B pippo @ fine programma

## Slide 12: Esempio 3: fattoriale
Si vuole scrivere un programma che calcoli il fattoriale di un numero
Ingresso: R0 contiene n
Uscita: R0 contiene n! oppure 0 in caso di overflow

## Slide 13: Esempio 3: sezione .text
_start:
LDR R13, =miostack @ inizializza SP
MOV r0, #6 @ calcoleremo 6!=720=0x02D0
fact:
CMP R0, #12
BLS do_it @ non c'e' overflow: procedi
MOV R0, #0 @ c'e' overflow: poni R0=0
B pippo @ fine programma
do_it: STMFD SP!, {R1} @ salva R1 sullo stack
MOV R1, R0
ciclo: SUBS R1, R1, #1 @ R1=R1-1
BEQ fine @ se R1=0 il ciclo e' finito
MUL R0, R1, R0 @ R0=R1*R0
B ciclo @ vai all'iterazione successiva
fine: LDMFD SP!, {R1} @ ripristina R1 dallo stack
pippo: B pippo @ fine programma
Notes: 12 è il massimo numero il cui fattoriale è rappresentabile correttamente come intero senza segno su 32 bit.
Questo programma non ha sezione .data.
La sezione .bss contiene solo l’inizializzazione dello stack (banale).

## Slide 14: Es. 3: esecuz. con condizione
_start:
LDR R13, =miostack @ inizializza SP
MOV r0, #6 @ calcoleremo 6!=720=0x02D0
fact:
CMP R0, #12
BLS do_it @ non c'e' overflow: procedi
MOV R0, #0 @ c'e' overflow: poni R0=0
B pippo @ fine programma
do_it: STMFD SP!, {R1} @ salva R1 sullo stack
MOV R1, R0
ciclo: SUBS R1, R1, #1 @ R1=R1-1
MULNE R0, R1, R0 @ R0=R1*R0 se R1 e' diverso da 0
BNE ciclo @ iteraz. successiva se R1!=0
fine: LDMFD SP!, {R1} @ ripristina R1 dallo stack
pippo: B pippo @ fine programma
Notes: 12 è il massimo numero il cui fattoriale è rappresentabile correttamente come intero senza segno su 32 bit.
Questo programma non ha sezione .data.
La sezione .bss contiene solo l’inizializzazione dello stack (banale).

## Slide 15: Esempio 3: compilatore c
Come si comporta il compilatore c?
unsigned int main() {
unsigned int r0=6;
unsigned int r1;
r1=r0;
while(r1>1) { r1--; r0*=r1; }
return r0;
}

## Slide 16: Esempio 3: -O0
00000000 <fattoriale>:
0: e1a0c00d mov r12, sp
4: e92dd800 stmdb sp!, {r11, r12, lr, pc}
8: e24cb004 sub r11, r12, #4 ; 0x4
c: e24dd008 sub sp, sp, #8 ; 0x8
10: e3a03006 mov r3, #6 ; 0x6
14: e50b3010 str r3, [r11, -#16]
18: e51b3010 ldr r3, [r11, -#16]
1c: e50b3014 str r3, [r11, -#20]
20: e51b3014 ldr r3, [r11, -#20]
24: e3530001 cmp r3, #1 ; 0x1
28: 8a00000a bhi 30 <fattoriale+0x30>
2c: ea000012 b 50 <fattoriale+0x50>
30: e51b3014 ldr r3, [r11, -#20]
34: e2432001 sub r2, r3, #1 ; 0x1
38: e50b2014 str r2, [r11, -#20]
3c: e51b3010 ldr r3, [r11, -#16]
40: e51b2014 ldr r2, [r11, -#20]
44: e0030392 mul r3, r2, r3
48: e50b3010 str r3, [r11, -#16]
4c: ea000006 b 20 <fattoriale+0x20>
50: e51b3010 ldr r3, [r11, -#16]
54: e1a00003 mov r0, r3
58: ea000015 b 5c <fattoriale+0x5c>
5c: e91ba800 ldmdb r11, {r11, sp, pc}

## Slide 17: Esempio 3: -O9
00000000 <fattoriale>:
0: e3a00006 mov r0, #6 ; 0x6
4: e1a03000 mov r3, r0
8: e2433001 sub r3, r3, #1 ; 0x1
c: e3530001 cmp r3, #1 ; 0x1
10: e0000093 mul r0, r3, r0
14: 8a000000 bhi 8 <fattoriale+0x8>
18: e1a0f00e mov pc, lr

## Slide 18: Esercizi proposti
Sistemare la condizione di terminazione nel programma “copia di vettori” che usa LDM/STM
Scrivere un programma che copi stringhe anziché vettori generici