## Slide 1: Sommario: ARM: stack e subroutine
Le istruzioni di accesso allo stack
L’istruzione di chiamata a subroutine
Gestione degli stack frame
Testo di rif.to: -
<number>

## Slide 2: Istruzione di store multiplo (STM)
<number>
Le istruzioniLDR e STR operano su parole da 32-bit.
Il processoreARM è in grado di trasferire, da o in memoria, un qualsiasi sottoinsieme dei 16 register con una singola istruzione.
Ad esempio, STM trasferisce in memoria copia di n registri:
STMIA r1, {r0, r2, r4} ; mem32[r1]  r0
; mem32[r1 + 4]  r2
; mem32[r1 + 8]  r4
indirizzi

## Slide 3: Istruzione di load multiplo (LDM)
<number>
Il trasferimento opposto (da memoria a registri) è fatto dalla istruzione LDM. Ad esempio:
LDMIA r1, {r0, r2, r4} ; r0  mem32[r1]
; r2  mem32[r1+4]
; r4  mem32[r1+8]
Se nella lista di registri si include R15 (PC), l’istruzione comporta anche un salto
indirizzi

## Slide 4: Aggiornamento dell’indirizzo base
<number>
Nelle istruzioni precedenti il registro contenente l’indirizzo base non veniva modificato.
Per modificarlo basta aggiungere ! dopo il simbolo del registro
LDMIA r1 ! , {r2-r9} ; r2  mem32[r1]
; …………….
; r9  mem32[r1+28]
; r1  r1 + 32
Load multiplo
I = incrementa l’indirizzo base
A = (after) dopo averlo usato
Aggiorna il puntatore

## Slide 5: Forme diverse di LDM e STM
<number>
ci sono 4 forme diverse per ciascuna delle istruzioni LDM e STM:
  Increment-After LDMIA e STMIA
  Increment-Before LDMIB e STMIB
  Decrement-After LDMDA e STMDA
  Decrement-Before LDMDB e STMDB

## Slide 6: Esempio d’uso di LDM-STM
<number>
Ad esempio per copiare 8 word (da 32 bit) da un posto all’altro in memoria, si può scrivere:
ADR r0, src_addr ; inizializza il puntatore all’area sorgente
ADR r1, dest_addr ; inizializza il puntatore all’area destinaz.
LDMIA r0!, {r2-r9} ; preleva 8 word dall’area sorgente
; … e aggiorna r0  r0 + 32
STMIA r1, {r2-r9} ; copia gli 8 word nell’area destinazione,
; (senza modificare r1)

## Slide 7: 4 modi diversi di realizzare uno stack
<number>
Ascending/Descending: lo stack può crescere verso:
  indirizzi crescenti (A = ascending),
  indirizzi descrescenti (D = descending)
Full/Empty: lo stack pointer può puntare:
  all’ultimo elemento con il dato in cima allo stack (F = full),
  al primo elemento libero (E = empy) (nel quale sarà inserito il prossimo elemento con un push)

## Slide 8: Relazione tra le due visioni di LDM/STM
<number>

## Slide 9: Chiamata a subroutine nell’ARM
<number>

## Slide 10: Chiamata a subroutine nell’ARM
<number>
BL nome_subroutine
L’istruzione BL (Branch-and-Link) opera quanto segue:
  Salva il PC (che punta alla istruzione successiva) in R14. (indirizzo di ritorno).
  Carica nel PC l’indirizzo della subroutine (ciò determina il salto).
R14 si chiama link register (si può usare il simbolo LR).
Non esiste un’istruzione apposita per il ritorno dalla subroutine; si ottiene con l’istruzione:
MOV PC, R14

## Slide 11: Disciplina di programmazione
<number>
Poiché l’indirizzo di ritorno è salvato in R14, prima di chiamare un’altra subroutine è necessario aver prima salvato R14.
Una buona disciplina di programmazione prevede che una subroutine non modifichi i registri, se non quelli esplicitamente usati per restituire i risultati (parametri di uscita).
  Questo è un esempio di applicazione del principio di “information hiding”: nascondere al programma chiamante i dettagli di cosa fa la subroutine al suo interno.
Per ottenere questi due obiettivi, conviene usare lo stack per:
  salvare R14,
  salvare il contenuto dei registri usati dalla subroutine (che non siano usati per i parametri di uscita), prima di modificarli,
  ripristinare il contenuto di questi registri, prima di ritornare al programma chiamante.

## Slide 12: Salvataggi nello stack
<number>
BL SUB1
…..
SUB1: STMED r13!, {r14, r0-r2} ; push LR e i registri usati
….
BL SUB2 ; chiamata a una subroutine annidata
…
LDMED r13!, {r14, r0-r2} ; pop LR e i registri usati MOV pc, r14 ; ritorno
indirizzi

## Slide 13: Annidamento delle subroutine
<number>
…..
SUB1: STMED r13!, {r14, r0-r2} ; push LR e i registri usati
….
SUB1 chiama un’altra subroutine SUB2.
Posto che anche SUB2 salvi nello stack il suo link register (r14) e i suoi registri usati, lo situazione dello stack è:
conviene usare uno stack frame
indirizzi

## Slide 14: Istruzioni per gestire uno stack frame
<number>
Come frame pointer si può usare R12.
Allocazione di un frame:
  STMFD SP!, {FP, LR }
  MOV FP, SP
  SUB SP, SP, #e ; e è l’estensione del frame ; (spesso multiplo di 4)
Rimozione di un frame e ritorno dalla subroutine:
  MOV SP, FP
  LDMFD SP!, {FP, PC } ; R14 va in R15!
FP = R12
SP = R13
LR = R14
PC = R15
SP
FP
SP
FP
R12 (FP)
R14 (LR)
e
indirizzi

## Slide 15: Passaggio dei parametri
<number>
Se i parametri sono pochi, conviene inserirli nei registri, dopodiché è responsabilità della subroutine salvarli nello stack, se necessario (per poterli ripristinare o per essere rientrante)
Se i parametri sono molti: alcuni nei registri gli altri nello stack

## Slide 16: FINE DELLA PRESENTAZIONE
<number>