## Slide 1: UNI-PD-PXA partendo da zero
C. Fantozzi, A. Gardich
a.a. 2002/2003

## Slide 2: UNI-PD-PXA: che cos’è?
Dispositivo didattico basato su PXA255
Periferiche XScale più alcune aggiunte

## Slide 3: Vista posteriore
Interruttore
principale
Jack
alimentatore
USB
(slave)
Seriale per
collegamento PC
Seriale
aggiuntiva
Seriale RS485
Notes: I PC sono Dell Optiplex con sistema operativo Windows 2000

## Slide 4: Vista fianco sinistro
Moschettone di ancoraggio
Griglia altoparlante
Potenziometro volume

## Slide 5: Vista fianco destro
Slot CompactFlash

## Slide 6: Vista frontale
Ingressi/uscite
audio
LED
alimentazione
Pulsante di reset
16 LED
per l’utente
2 banchi da
8 dip switch
2 pulsanti
collegati a GPIO
Notes: I 2 banchi da 8 dip switch, i 2 pulsanti I/O e i 16 LED sono tutti mappati in memoria: ciò significa che:
* è possibile leggere lo stato dei dip switch e dei pulsanti;
* È possibile accendere e spegnere i LED a piacimento.

## Slide 7: Il mio primo programma
Preparare l’ambiente di lavoro su PC
Scrivere il programma
Compilare e linkare
Accendere la scheda
Caricare il programma
Eseguire il programma
Non funziona... Premere RESET!

## Slide 8: Ambiente di lavoro 1/3
Per compilare: “Cygwin”
Fare doppio click sull’icona

## Slide 9: Ambiente di lavoro 2/3
Dialogo con la scheda: “GNU Debugger”
Posizionarsi nella cartella di lavoro e poi dare il comando xscale-elf-gdb &

## Slide 10: Ambiente di lavoro 3/3
Per scrivere programmi: un editor
“Blocco Note” è più che sufficiente per programmi semplici

## Slide 11: Accendere la scheda
Controllare che l’alimentatore sia collegato alla rete elettrica e alla scheda
Controllare che il cavo seriale sia collegato al PC e alla scheda (porta seriale adiacente alla porta USB)
Azionare l’interruttore principale sul retro della scheda
  Si accende il led “ON” sul pannello frontale
  Il software di boot della scheda ininzializza la memoria e la connessione seriale

## Slide 12: Scrivere il programma
Scrivere il seguente programma:
Salvare il programma come prova.s all’interno della cartella di lavoro
Notes: Il programma calcola il fattoriale di 6

## Slide 13: Compilare e linkare
Compilare con xscale-elf-as: viene prodotto il file prova.o
Linkare con xscale-elf-ld: viene prodotto il file prova pronto per la scheda

## Slide 14: Caricare il programma (1/2)
In GNU Debugger aprire la console (menu View, voce Console) e digitare i seguenti 4 comandi:
set remotebaud 115200
file <nomefile>
target remote com1
load <nomefile>
NOTA: nel nostro esempio
<nomefile> è prova

## Slide 15: Caricare il programma (2/2)
Nella finestra “Source Window” di GDB selezionare prova.s dal menu a discesa sulla sinistra
Posizionare due breakpoint sulla prima e l’ultima istruzione del programma facendo click con il mouse sui corrispondenti trattini “-”
Menu a discesa
Breakpoint
Trattino

## Slide 16: Eseguire il programma (1/2)
Nella finestra “Source Window” di GDB premere “c” sulla tastiera: inizia l’esecuzione del programma
Premere “s” per avanzare di una istruzione oppure “c” per avanzare fino al breakpoint successivo
S
C
Notes: “s”=“step”, “c”=“continue”

## Slide 17: Eseguire il programma (2/2)
L’istruzione evidenziata in verde è quella da eseguire al passo successivo
La finestra “Registers” di GDB mostra il contenuto dei registri
Si può vedere anche il contenuto della memoria (menu View, voce Memory)
Quando l’istruzione in verde è la 13 (b fine) il programma prova è terminato

## Slide 18: Mappa di memoria
64 MB di SDRAM
  indirizzi da 0x00000000 a 0x03FFFFFF
32 MB di FLASH RAM (Intel StrataFlash)
  indirizzi da 0x50000000 a 0x51FFFFFF
512 KB di RAM statica
  indirizzi da 0x60000000 a 0x6007FFFF

## Slide 19: Memoria: quale usare?
Per cominciare, si consiglia l’uso della e in particolare della regione
SDRAM
0x00100000 – 0x03FFFFFF
Notes: Sono circa 6,5 MB di memoria.

## Slide 20: Periferiche
LED: scrivere all’indirizzo 0x70000000 (16 bit meno significativi)
Microswitch: leggere dall’indirizzo 0x70000000 (16 bit meno significativi)
Pulsanti: indirizzo 0x40E00000, bit 10 e 11
Seriale FF UART: ind. 0x40100000 (LSBy)
Seriale BT UART: ind. 0x40200000 (LSBy)

## Slide 21: Inizializzare le periferiche
Per inizializzare le periferiche è necessario introdurre il codice che segue prima del proprio programma:
ldr r0, =0x26e026e0
ldr r1, =0x48000010
str r0,[r1]
ldr r1, =0x40e0000c
ldr r0, [r1]
orr r0, r0, #0x00008000
str r0, [r1]
ldr r1, =0x40e00054
ldr r0, [r1]
orr r0, r0, #0x80000000
str r0, [r1]
ldr r1, =0x40e00010
ldr r0, [r1]
orr r0, r0, #0x00000002
str r0, [r1]
ldr r1, =0x40e0005c
ldr r0, [r1]
orr r0, r0, #0x00000008
str r0, [r1]

## Slide 22: Esempio di file .s
.text
.global _start
_start:
mov r0, #0x100 @ Inizia il programma
ciclo:
subs r0, r0, #1
bne ciclo
ldr pc, =0x112C /* Torna al bootloader */
.data
maschera:
.long 0xAAAAAAAA
stringa:
.ascii "Pippo"
.bss
.skip spazio, 100
.end
Sezione
Label
Direttiva
Istruzione

## Slide 23: Struttura di un file .s
Sezione .text: codice eseguibile
Sezione .data: dati inizializzati
Sezione .bss: dati non inizializzati
Una label inizia alla prima colonna e termina con “:” (due punti)
Una istruzione non comincia alla prima colonna
Un commento inizia con “@”
Notes: L’estensore “.s” identifica i sorgenti assembler

## Slide 24: Direttive per l’assemblatore
.long, .short, .byte permettono di inizializzare ad un valore prefissato una parola di memoria di 32, 16 o 8 bit
.ascii permette di allocare una stringa in memoria
.skip riserva spazio da lasciare vuoto
.global definisce un simbolo come globale
.end indica la fine del modulo sorgente
Notes: .global specifica che il simbolo che segue è visibile anche al di fuori del file stesso (utile in fase di linking di programmi composti da più file sorgenti).

## Slide 25: Il bootloader Redboot
Il bootloader inizializza la scheda all’accensione e fornisce il prompt
Quando un programma è in esecuzione il bootloader perde il controllo!
Il bootloader mette a disposizione comandi per caricare codice, ecc.
Scrivere help per avere assistenza

## Slide 26: Prompt di Redboot
Dialogo con RedBoot: HyperTerminal
Doppio click su , poi premere INVIO