## Slide 1: Architettura ARM le istruzioni
C. Fantozzi, A. Gardich
a.a. 2002/2003

## Slide 2: Struttura programma assembly
La forma generale delle linee di codice assembly è:
label:<sp>istruzione<sp>operandi<sp>@commento
Ogni campo deve essere separato da uno o più spazi
I label devono iniziare dal primo carattere della riga
Le istruzioni non cominciano mai dal primo carattere della riga: devono essere precedute da almeno 1 spazio
Tutti e tre le sezioni sono opzionali
Esistono inoltre:
  direttive per l’assemblatore
  pseudo-istruzioni
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 3: Direttive per l'assemblatore
direttive: sono comandi per l'assemblatore, non per il processore
  .text specifica la sezione contenente il codice eseguibile
  .data specifica la sezione contenente dati inizializzati
  .bss specifica la sezione contenente dati non inizializzati
  .end specifica la fine del modulo sorgente
  .global definisce simboli visibili al di fuori del modulo
  stesso: utile per collegare più moduli (linking)
  .long .short .byte definiscono costanti (es. in .data)
  .ascii definisce una stringa
  .lcomm .comm .skip definiscono aree di mem. non inizializzate (locali al modulo o visibili da altri moduli)
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>
.comm declares a named common area in the bss section. Syntax: “.comm <symbol>, <length>”

## Slide 4: Esempio di file .s
.text
.global _start
_start:
mov r0, #0x100 @ Inizia il programma
ciclo:
subs r0, r0, #1
bne ciclo
ldr pc, =0x112C @ esce al sistema
.data
maschera:
.long 0xAAAAAAAA
stringa:
.ascii "Pippo"
.bss
.lcomm spazio, 100
.end
Sezione
Label
Direttiva
Istruzione

## Slide 5: Classi di indirizzamento
Modo 1: per istruzioni di elaborazione dati
  ADC, ADD, AND, BIC, CMN, CMP, EOR, MOV,
  MVN, ORR, RSB, RSC, SBC, SUB, TEQ, TST
Modo 2: per Load&Store di word o unsigned byte
  LDR, LDRB, STR, STRB
Modo 3: per L&S di halfword o signed byte
  LDRH, LDRSB, LDRSH, STRH
Modo 4: per L&S di registri multipli
  LDMxx, STMxx
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 6: Modo 1 (indirizzamento per elab. dati)
sintassi: <istruzione3op> Rd, Rn, <shifter_operand> <istruzione2op> Rd, <shifter_operand>
<shifter_operand> può essere:
  un valore immediato #<valore>
  un registro Rm
  un registro, dopo scorrimento specificato con:
    un valore immediato Rm, <shift_op> #<shift_imm>
    un registro Rm, <shift_op> Rs
  gli operatori <shift_op> disponibili sono:
  ASR, LSL, LSR, ROR, RRX
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 7: Modo 1: esempi
mov R0, #0 @ R0  0
add R3, R3, #1 @ R3  R3+1
cmp R7, #1000 @ cc  (R7–1000)
bic R9, R8, #0xff00 @ R9  R8 and not 0xff00
mov R2, R0 @ R2  R0
add R4, R3, R2 @ R4  R3+R2
mov R2, R0, LSL #2 @ R2  R0*4
add R9, R5, R5, LSL #3 @ R9  R5+R5*8 = R5*9
sub R9, R5, R5, ASR #3 @ R9  R5–R5/8
rsb R9, R5, R5, ASR #3 @ R9  R5/8–R5
mov R5, R3, RRX @ R5  R3 ruotato esteso @ a destra di una posiz.
mov R7, R4, ROR R3 @ R7  R4 ruotato a destra @ di R3 posizioni
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 8: Modo 2 (indirizz. per Word o uns. Byte)
sintassi:
LDR|STR{B} Rd, <addressing_mode2>
<addressing_mode2> può essere:
  offset immediato
  offset da registro
  offset da registro scalato
  pre-incremento immediato
  pre-incremento da registro
  pre-incremento da registro scalato
  post-incremento immediato
  post-incremento da registro
  post-incremento da registro scalato
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 9: Modo 2: offset
Offset immediato
  [Rn, #±<offset_12>]
  @ Rd  M[Rn ± <offset_12>]
Offset da registro
  [Rn, ±Rm] @ Rd  M[Rn ± Rm]
Offset da registro scalato
  [Rn, ±Rm, <shift> #<shift_imm>]
  @ Rd  M[Rn ± (Rm <shift> #<shift_imm>)]
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 10: Modo 2: pre-incremento
Pre-incremento immediato
  [Rn, #±<offset_12>]!
  @ Rn  Rn ± <offset_12> @ Rd  M[Rn]
Pre-incremento da registro
  [Rn, ±Rm]! @ Rn  Rn ± Rm
  @ Rd  M[Rn]
Pre-incremento da registro scalato
  [Rn, ±Rm, <shift> #<shift_imm>]!
  @ Rn  Rn ± (Rm <shift> #<shift_imm>)
  @ Rd  M[Rn]
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 11: Modo 2: post-incremento
Post-incremento immediato
  [Rn], #±<offset_12>
  @ Rd  M[Rn]
  @ Rn  Rn ± <offset_12>
Post-incremento da registro
  [Rn], ±Rm @ Rd  M[Rn]
  @ Rn  Rn ± Rm
Post-incremento da registro scalato
  [Rn], ±Rm, <shift> #<shift_imm>
  @ Rd  M[Rn]
  @ Rn  Rn ± (Rm <shift> #<shift_imm>)
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 12: Modo 2: esempi
ldr R2, [R0] @ R2  L[R0]
ldr R1, [R0, #4] @ R1  L[R0+4]
ldr R1, [R0], #8 @ R1  L[R0] @ R0  R0+8
ldr PC, [PC, R0, LSL #2] @ PC  L[PC+R0*4]
strb R7, [R9], #1 @ B[R9]  R7B @ R9  R9+1
str R5, [R0, #4]! @ R0  R0+4 @ L[R0]  R5
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 13: Modo 3 (ind. per HalfWord o signed Byte)
sintassi:
LDR|STR[H|SH|SB] Rd, <addressing_mode3>
<addressing_mode3> può essere:
  offset immediato
  offset da registro
  pre-incremento immediato
  pre-incremento da registro
  post-incremento immediato
  post-incremento da registro
differenze rispetto al Modo 2:
  non si possono scalare i registri
  gli offset immediati sono a soli 8bit
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 14: Modo 4 (ind. per load/store multiplo)
sintassi:
LDM|STM <addressing_mode4> Rn{!}, <registers>
<addressing_mode4> può essere:
  IA increment after
    start_addr = Rn ; end_addr = Rn + #regs*4 - 4
  IB increment before
    start_addr = Rn + 4 ; end_addr = Rn + #regs*4
  DA decrement after
    start_addr = Rn - #regs*4 + 4 ; end_addr = Rn
  DB decrement before
    start_addr = Rn - #regs*4 ; end_addr = Rn – 4
! provoca l'aggiornamento del registro Rn sommando o sottraendo #regs*4
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 15: Modo 4 (ind. per load/store multiplo)
sintassi:
LDM|STM <addressing_mode4> Rn{!}, <registers>
<registers> è la lista di registri da salvare/caricare racchiusa tra parentesi graffe “{}” e con gli elementi separati da una virgola.
esempi:
STMDB SP!, {R0-R7} @ salva sullo stack i registri
@ da R0 a R7
LDMIA SP!, {R0-R7} @ ricarica R0-R7 salvati
@ dall’istruzione precedente
LDMDA R9, {R1, R3-R5} @ carica i registri R1, R3-R5 @ in L[R9-12]..L[R9]
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 16: Classificazione delle istruzioni
Elaborazione di dati
  operazioni aritmetiche e logiche: ADC, ADD, AND, BIC, EOR, ORR, RSB, RSC, SBC, SUB
  movimento tra registri: MOV, MVN
  confronto: CMN, CMP, TEQ, TST
Accesso alla memoria
  load/store tra memoria e registri: LDR, LDRB, STR, STRB, LDRH, LDRSB, LDRSH, STRH, LDMxx, STMxx
Controllo del flusso
  branch: B, Bcc
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 17: Istruzioni di elaborazione di dati
Regole per le istruzioni di elaborazione di dati
  tutti gli operandi sono a 32 bit, sia registri che costanti
  il risultato è anch'esso a 32 bit ed è posto in un registro
  tre operandi: due sorgente, uno destinazione
Esempio:
  add r0, r1, r2 @ r0 = r1 + r2
  add r0, r0, r0 @ r0 = r0 + r0 = 2*r0
A queste istruzioni si applica la classe di indirizzamento modo 1
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 18: Istruzioni aritmetiche
Somma: ADD{<cond>} Rd, Rn, <addr_mode1>
Differenza: SUB{<cond>} Rd, Rn, <addr_mode1> RSB{<cond>} Rd, Rn, <addr_mode1>
Prodotto: MUL{<cond>} Rd, Rn, Rs (attenzione: MUL ha solo operandi in registri)
Nessuna istruzione per la divisione!
Notes: SUB R0, R1, R2 esegue R0=R1-R2 mentre RSB R0, R1, R2 esegue R0=R2-R1

## Slide 19: Istruzioni aritmetiche: esempi
rsb sta per reverse subtraction
c è il carry bit del CPSR
per impostare i bit di condizione in base al risultato occorre aggiungere il suffisso s al simbolo operativo
add r0,r1,r2 @ r0 := r1 + r2 adc r0,r1,r2 @ r0 := r1 + r2 + C sub r0,r1,r2 @ r0 := r1 – r2 sbc r0,r1,r2 @ r0 := r1 - r2 + C – 1 rsb r0,r1,r2 @ r0 := r2 - r1 rsc r0,r1,r2 @ r0 := r2 - r1 + C – 1
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 20: ADD, SUB, MUL: esempi
ADD R0, R0, #1 @ R0=R0+1
ADD R0, R0, #-1 @ R0=R0-1
ADDS R0, R0, #-1 @ R0=R0-1 e aggiorna i
@ bit di stato (utile nei cicli)
ADD R0, R1, R2, ASR #2 @ R0=R1+R2/4
SUB R0, R0, #1 @ di nuovo R0=R0-1
SUB PC, LR, #4 @ ritorno da interruzione
MUL R0, R1, R2 @ R0=R1*R2

## Slide 21: Istruzioni logiche
AND logico: AND{<cond>} Rd, Rn, <addr_mode1>
OR logico: ORR{<cond>} Rd, Rn, <addr_mode1>
OR esclusivo: EOR{<cond>} Rd, Rn, <addr_mode1>
Bit Clear (Rd=Rn AND NOT <addr_mode1>): BIC{<cond>} Rd, Rn, <addr_mode1>
Notes: Ricordiamo che Rn e <addr_mode> sono gli operandi della manipolazione, mentre Rd è il registro in cui salvare il risultato.
L'operazione BIC significa bit clear: ogni 1 nel secondo operando azzera il corrisponde bit nel primo.

## Slide 22: Istruzioni logiche: esempi
and r0,r1,r2 @ r0 := r1 and r2 orr r0,r1,r2 @ r0 := r1 or r2 eor r0,r1,r2 @ r0 := r1 xor r2 bic r0,r1,r2 @ r0 := r1 and not r2
bic sta per bit clear : ogni bit 1 nel secondo operando fa azzerare il corrispondente bit nel primo.
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 23: AND, ORR, EOR, BIC: esempi
AND R0, R1, R2 @ R0=R1 AND R2
AND R0, R1, #0x7 @ estrae da R1 i 3 bit meno @ significativi e li pone in R0
ORR R0, R0, R1 @ R0=R0 OR R1
EOR R0, R1, #0xF @ R0=R1 XOR 16
EOR R0, R0, R0 @ R0=0
BIC R0, R1, R2 @ R0=R1 AND NOT R2
e il NOT? si può usare MVN:
MVN R1, R0 @ R1=NOT R0
MVN R0, R0 @ nega i bit di R0
Notes: MVN stands for “Move Negative”. “MVN Rd, Rn” moves the logical one’s complement of the value of Rn to the destination register Rd.

## Slide 24: Move (MOV)
Muove un valore tra registri o carica un valore immediato piccolo (12 bit): MOV{<cond>} Rd, <addr_mode1>
MOV R0, #0 @ R0=0
MOV R1, #0xFF00 @ R1=65280
MOV R2, R1 @ R2=R1
MOV R3, R1, LSL #2 @ R3=R1*4
MOV R3, R1, ASR #1 @ R3=R1/2
MOV R1, R1, ROR R2 @ R1 ruotato a destra di R2 bit
MOV PC, LR @ ritorno da subroutine
Notes: Remember that an immediate operand is formed by rotating an 8-bit constant (in a 32-bit word) by an even number of bits (0,2,4,8...26,28,30).

## Slide 25: Movimento tra registri: esempi
mov r0,r2 @ r0 := r2 mvn r0,r2 @ r0 := not r2
mvn sta per move negated
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 26: Istruzioni di confronto
Compare: aggiorna bit di stato in base al risultato di Rn - <addr_mode1>:
CMP{<cond>} Rn, <addr_mode1>
Test: aggiorna bit di stato in base al risultato di Rn AND <addr_mode1>:
TST{<cond>} Rn, <addr_mode1>
Test Equivalence: aggiorna bit di stato in base al risultato di Rn XOR <addr_mode1>:
TEQ{<cond>} Rn, <addr_mode1>
Notes: I risultati delle operazioni non sono salvati in alcun registro: solo i bit di condizione vengono modificati.

## Slide 27: Operazioni di confronto
cmp r1,r2 @ set cc on r1 – r2 cmn r1,r2 @ set cc on r1 + r2 tst r1,r2 @ set cc on r1 and r2 teq r1,r2 @ set cc on r1 xor r2
I risultati delle operazioni (-, +, and, xor) non sono salvati in alcun registro;
solo i bit di condizione (cc) del CPSR sono modificati da queste istruzioni.
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 28: Istruz. di accesso alla memoria (load/store)
In queste istruzioni si usano gli indirizzamenti modo 2 e modo 3
Load : viene caricato nel registro destinazione il contenuto della locazione di memoria indicata dal modo di indirizzamento
ldr r0, [r1] @ r0  M[r1]
Store : il contenuto del registro destinazione viene salvato nella locazione di memoria indicata dal modo di indirizzamento str r0, [r1] @ M[r1]  r0
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 29: Istruzioni di load/store (2)
ldr Rd,<addr_mode2>
str Rd,<addr_mode2>
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 30: Istruzione load (LDR)
Carica un word da memoria nel registro Rd LDR{<cond>}Rd, <addr_mode2>
Carica un halfword/byte con zero padding LDR{<cond>}H Rd, <addr_mode3> LDR{<cond>}B Rd, <addr_mode2>
Carica un halfword/byte con estensione del segno LDR{<cond>}SH Rd, <addr_mode3> LDR{<cond>}SB Rd, <addr_mode3>
Notes: Con LDRH, LDRSH e LDRSB non c’è la possibilità di riscalare i registri e gli offset immediati sono a soli 8bit (4imm+4shift).

## Slide 31: LDR: esempi
LDR R0, [R1] @ carica in R0
@ dall'indirizzo contenuto in R1
LDRB R0, [R1] @ carica in R0 il byte
@ all'indirizzo dato da R1
LDRSH R0, [R1] @ carica in R0 lo halfword
@ all'indirizzo R1 estendendone
@ il segno su 32 bit
LDR R0, [R1,#-8] @ carica in R0
@ dall'indirizzo dato da R1-8
LDR R0, [R1,R2] @ carica in R0
@ dall'indirizzo dato da R1+R2

## Slide 32: Caricare un valore immediato
Non esiste un’istruzione per caricare un valore immediato arbitrario!
Due possibili soluzioni:
  Caricare un valore piccolo con MOV e poi ottenere quello voluto con somme, shift…
  Pseudo istruzione LDR Rd, =numero Esempio:
LDR R0, =0x14000000
Notes: La pseudo istruzione LDR Rd, <cost> viene sostituita dall’assemblatore con una o più istruzioni assembler che caricano il valore desiderato. Possono venir utilizzate anche aree di supporto.

## Slide 33: Pseudo istruzione di estensione di ldr
La sintassi della pseudo istruzione ldr (estensione di ldr) è:
ldr rn, =label
L'assemblatore espande la pseudo istruzione, ovvero la realizza tramite una o più istruzioni assembler e aree di supporto:
viene creato un dato ausiliario contenente l’indirizzo label e vi si accede tramite un indirizzamento relativo al PC
label
R2
DDDD DDDD
label:
ldr r2, [pc, #4]
ldr r0, [r2]
label
ldr r2,=label
pc+12
pc
pc+8
pc+4
DDDD DDDD
R0
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 34: Caricare un indirizzo: ADR
Capita di dover caricare in un registro un indirizzo cui è associato un label
Esempio: caricare in R0 l’indirizzo pippo al quale inizia un array da esaminare
  Pseudo istruzione ADR Rd, <label>
  Esempio:
ADR R0, pippo
Notes: ADR è utilizzabile solamente se il label appartiene allo stesso segmento in cui si trova il codice.

## Slide 35: Caricare un indirizzo: ADR, LDR
per inserire in un registro un puntatore:
si usa la pseudo istruzione adr che permette di caricare in un registro l'indirizzo identificato da un label, purché tale label si trovi nello stesso segmento del codice (segmento text);
si usa una pseudo istruzione che estende l'istruzione ldr permettendo di caricare in un registro l'indirizzo identificato da un label ovunque questo sia definito (text, data, bss)
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 36: Pseudo istruzione adr
La sintassi della pseudo istruzione adr è:
adr Rn, label
L’assemblatore espande la pseudo istruzione, ovvero la realizza tramite un indirizzamento relativo al PC con un offset opportuno
add R2, pc, #4
label
R2
add r2, pc, #4
ldr r0, [r2]
DDDD DDDD
adr r2, label
pc+12 label:
pc
pc+8
pc+4
DDDD DDDD
R0
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 37: Store (STR)
Salva Rn in un word di memoria STR{<cond>}Rn, <addr_mode2>
Salva un halfword/byte STR{<cond>}H Rn, <addr_mode3> STR{<cond>}B Rn, <addr_mode2>
Salva un halfword/byte con estensione del segno: non c’è
Notes: Con STRH non c’è la possibilità di riscalare i registri e gli offset immediati sono a soli 8bit (4imm+4shift).

## Slide 38: STR: esempi
STR R0, [R1, #4]! @ preincremento: R1=R1+4,
@ poi salva R0 all’indirizzo in R1
STR R0, [R1], #4 @ postincremento: salva R0
@ all'indirizzo in R1,
@ poi R1=R1+4
STRB R0, [R1, -R2] @ memorizza il byte
@ meno significativo di R0
@ all'indirizzo R1-R2
STRH R0, [R1, #8] @ memorizza lo halfword
@ meno significativo di R0
@ all'indirizzo R1+8

## Slide 39: Load/store multipli: LDM/STM
Modo di indirizzamento 4
Carica un insieme di registri leggendo a partire dalla locazione in Rn: LDM<xx> Rn{!}, {lista registri}
Per il salvataggio di un insieme di registri: STM<xx> Rn{!}, {lista registri}
<xx> indica come aggiornare Rn:
  IB: “Increment Before”
  IA: “Increment After”
  DB: “Decrement Before”
  DA: “Decrement After”
Notes: DOMANDA: in che ordine vengono salvati i registri?
Il punto esclamativo causa la modifica del registro Rn sommando o sottraendo (numero registri) *4.
The “S” flag has a different meaning here. For LDMs that load the PC, the S bit indicates that the CPSR is loaded from the SPSR after all the registers have been loaded. For all STMs, and LDMs that do not load the PC, it indicates that when the processor is in a privileged mode, the User mode banked registers are transferred and not the registers of the current mode.

## Slide 40: LDM/STM e lo stack
4 tipi di stack: FA, FD, EA, ED
F=full: SP punta all’ultimo elemento usato
E=empty: SP punta al primo elemento libero
A=ascending: SP cresce con push sullo stack
D=descending: SP decresce con push sullo stack
LDMDA = LDMFA
LDMIA = LDMFD
LDMDB = LDMEA
LDMIB = LDMED
STMDA = STMED
STMIA = STMEA
STMDB = STMFD
STMIB = STMFA

## Slide 41: LDM/STM: esempi
Di solito si usa Rn=SP
Lo stack della scheda PXA255 cresce per indirizzi decrescenti, quindi…
STMFD SP!, {R0-R7} @ salva sullo stack i registri
@ da R0 a R7 (come STMDB)
LDMFD SP!, {R0-R7} @ ricarica R0-R7 salvati
@ dall’istruzione precedente
@ (come LDMIA)
LDMDA R9, {R1, R3-R5} @ carica i registri
@ R1, R3, R4 e R5
Notes: DOMANDA: nello stack della scheda PXA255, così come inizializzato dal bootloader, lo stack pointer punta al primo elemento vuoto o all’ultimo elemento pieno?

## Slide 42: Esempio: primo programma
Si costruisce ora un primo programma in linguaggio assembly per processori ARM:
Si voglia spostare il contenuto di una serie di locazioni contigue di memoria da una posizione ad un’altra (programma che copia il contenuto di un array)
copy: adr R1, TABLE1 @ R1 punta a TABLE1
adr R2, TABLE2 @ R2 punta a TABLE2
ldr R0, [R1] @ carica il primo valore
str R0, [R2] @ copia il primo valore
...
...
TABLE1: ... @ array sorgente
...
TABLE2: ... @ array destinazione
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 43: Esempio: somma
Bisogna ora continuare a copiare gli elementi successivi:
copy: adr R1, TABLE1 @ R1 punta a TABLE1
adr R2, TABLE2 @ R2 punta a TABLE2
ldr R0, [R1] @ carica il primo valore
str R0, [R2] @ copia il primo valore
add R1, R1, #4 @ R1 punta al successivo add R2, R2, #4 @ R2 punta al successivo
ldr R0, [R1] @ carica il secondo valore
str R0, [R2] @ ... e copialo
Si sono incrementati i due puntatori alle tabelle (i registri R1 e R2) della dimensione degli elementi (longword, 4 byte)
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 44: Esempio: offset
È possibile conglobare l'operazione di incremento dei puntatori nelle istruzioni di load e store, usando l’indirizzamento a due componenti (registro+offset immediato):
copy: adr R1, TABLE1 @ R1 punta a TABLE1
adr R2, TABLE2 @ R2 punta a TABLE2
ldr R0, [R1] @ carica il primo valore
str R0, [R2] @ salva il primo valore
ldr R0, [R1, #4]@ carica il secondo val. str R0, [R2, #4]@ ... e copialo
Ai puntatori contenuti in R1 e R2 si è aggiunta la dimensione di un elemento in modo che puntino al successivo, all’interno di un’unica istruzione:
ldr R0, [R1, #4] equivale a R0L[R1+4]
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 45: Esempio: pre-incremento
Nell'ultima versione del programma i registri R1 e R2 continuano a puntare all'inizio delle rispettive tabelle; per scorrere l'intera tabella si possono aumentare di volta in volta gli offset (8,12,16,...), oppure (meglio) si incrementano i puntatori R1 e R2, ad esempio usando l’indirizzamento con pre-incremento
copy: adr R1, TABLE1 @ R1 punta a TABLE1
adr R2, TABLE2 @ R2 punta a TABLE2
ldr R0, [R1] @ carica il primo valore str R0, [R2] @ salva il primo valore
loop: ldr R0, [R1, #4]!@carica il secondo val.
str R0, [R2, #4]!@ ... e copialo
Il punto esclamativo comporta la pre-modifica del registro:
ldr R0,[R1,#4]! equivale a R0L[R1+4], R1R1+4
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 46: Esempio: post-incremento
Per scorrere tutta la tabella basta ripetere invariate le ultime due istruzioni; si è copiato il primo elemento e poi si procede (loop) con i successivi. È possibile uniformare anche la prima operazione, usando l'indirizzamento con post-incremento:
copy: adr R1, TABLE1 @ R1 punta a TABLE1
adr R2, TABLE2 @ R2 punta a TABLE2
loop: ldr R0, [R1], #4 @ carica il primo valore
str R0, [R2], #4 @ salva il primo valore
Rispetto al caso precedente, R1 e R2 vengono prima usati per accedere agli operandi, e poi vengono incrementati di 4.
ldr R0, [R1], #4 equivale a R0L[R1], R1R1+4
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 47: Istruzioni di controllo del flusso (di salto)
Salto: B{<cond>} <indirizzo>
Salto a subroutine (salva PC in LR): BL{<cond>} <indirizzo>
Indirizz. auto-relativo: ±32MB dalla posizione attuale
Chiamata a sistema (interruzione sw): SWI{<cond>} <immed_24>
Notes: Queste istruzioni diventano di salto condizionato aggiungendo gli appositi suffissi di 2 lettere descritti in precedenza.
Nota: al momento dell’esecuzione di BL, PC è uguale a (indirizzo dell’istruz. BL)+4: questo è il valore che viene salvato in LR.
Per effettuare un salto più lungo di 32MB si deve caricare un valore opportuno nel PC tramite MOV o LDR.

## Slide 48: Istruzioni di salto: esempi
B (branch incondizionato)
  B <indirizzo> @ PC  indirizzo
BL (branch and link incondizionato)
  BL <indirizzo> @ LR  PC-4, PC  indirizzo
b label1 @ salta a label1
... label1: bl label2 @ salta e salva a label2 cont: ... @ continua il programma ... label3: ... @ fa qualcosa mov PC, LR @ torna a cont
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 49: Condizioni
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 50: Istruzioni condizionate
Tutte le istruzioni di elaborazione di dati e di salto possono essere rese condizionate, ovvero la loro effettiva esecuzione fatta dipendere dallo stato dei bit ZNCV nel CPSR.
Per rendere una istruzione condizionata è sufficiente apporre come suffisso dell'istruzione il codice della condizione.
Esempi:
bne label @ salta se non uguale
addlt r0, r1, #10 @ somma se minore o uguale
movcc R1, #6 @ copia se non c’è stato riporto
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 51: Confronto e salto: esempi
CMP R1, #0 @ confronta R1 e 0
BEQ label1 @ salta a label1 se R1=0
CMP R1, R0 @ confronta R1 e R0
BGT label2 @ salta a label2 se R1>R0
TST R1, #0x42 @ controlla i bit 1 e 6 di R1
BLNE errore @ salta alla subroutine errore
@ se almeno uno di tali bit è ≠0
SWI #0x0F @ chiama la funzione di sistema
@ numero 16