## Slide 1: Architettura ARM: esercizi
C. Fantozzi, A. Gardich
a.a. 2002/2003

## Slide 2: Esercizio 1: testo
Si completi il seguente segmento di codice ARM che:
  carica in R0 l’elemento (word) del vettore il cui indirizzo iniziale è contenuto in R2, di indice contenuto in R3;
  verifica se il word appena caricato ha lo stesso segno di quello contenuto in R4;
  in caso affermativo somma al contenuto del registro R0 quello del registro R4;
  altrimenti carica in R0 la differenza R4-R0.

## Slide 3: Es. 1: codice da completare
___ R0, ________________ @ carica
TEQ ______ @ verifica
_____ R0, R0, R4 @ caso affermativo
RSBMI __________ @ caso negativo

## Slide 4: Esercizio 1: soluzione (1)
Carica in R0 l’elemento (word) del vettore il cui ind. iniziale è contenuto in R2, di indice contenuto in R3
LDR R0, [R2, R3, LSL #2] @ carica

## Slide 5: Esercizio 1: soluzione (2)
Verifica se il word appena caricato ha lo stesso segno di quello in R4
TEQ R0, R4 @ R0 XOR R4

## Slide 6: Esercizio 1: soluzione (3)
In caso affermativo somma al contenuto del registro R0 quello del registro R4
ADDPL R0, R0, R4 @ PL = “N clear”

## Slide 7: Esercizio 1: soluzione (4)
In caso negativo carica in R0 la differenza R4-R0
RSBMI R0, R0, R4 @ MI = “N set”

## Slide 8: Es. 1: soluzione completa
LDR R0, [R2, R3, LSL #2] @ carica
TEQ R0, R4 @ verifica
ADDPL R0, R0, R4 @ caso affermativo
RSBMI R0, R0, R4 @ caso negativo

## Slide 9: Esercizio 2: testo
Supponendo che inizialmente sia
  R0=0x345678AA
  R1=0x8100
e che il contenuto della memoria sia
indicare tutti gli effetti prodotti dalla esecuzione del seguente codice:
W[0x000080F8]: 0x11223344
W[0x000080FC]: 0x55667788
W[0x00008100]: 0x12345678
W[0x00008104]: 0xAABBCCDD
W[0x00008108]: 0xABCDEF01

## Slide 10: Esercizio 2: codice
LDR R0, [R1], #4
ANDS R0, R0, R1, ASR #1
STRCS R0, [R1, #4]!

## Slide 11: Esercizio 2: soluzione (1)
Indirizzamento con post-incremento
R0  W[R1]=W[0x00008100] pertanto R0  0x12345678
R1  R1+4 pertanto R1  0x00008104
LDR R0, [R1], #4

## Slide 12: Esercizio 2: soluzione (2)
R0 =0b00010010001101000101011001111000
R1>>1=0b00000000000000000100000010000010
AND =0b00000000000000000100000000000000
Pertanto R0  0x00004000
Suffisso “S”: impostati i bit di stato
ANDS R0, R0, R1, ASR #1
N  0 (bit 31, o di segno, del risultato)
Z  0 (Z=1  il risultato è 0)
C  0 (carry dallo shifter operand)
V  ? (non cambia; valore iniziale ignoto)

## Slide 13: Esercizio 2: soluzione (3)
Suffisso “CS”=”Carry Set”: l’istruzione viene eseguita  C=1
Poiché C=0, l’istruzione non viene eseguita e non produce alcun effetto
STRCS R0, [R1, #4]!

## Slide 14: Esercizio 3: testo
Scrivere una subroutine NMAX che ricerca il massimo in un vettore di word (che si assume avere almeno 2 elementi)
Parametri di ingresso
R0: indirizzo primo elemento del vettore
R1: lunghezza del vettore in word
Parametri di uscita
R0: valore massimo trovato

## Slide 15: Esercizio 3: soluzione
NMAX:
STMFD SP!, {R1-R3} @ salva registri usati
LDR R2, [R0], #4 @ max iniziale = primo elem.
SUB R1, R1, #1 @ N-1 confronti da fare
LOOP:
LDR R3, [R0], #4 @ nuovo elemento in R3
CMP R3, R2 @ R3 e’ maggiore del max?
MOVGT R2, R3 @ se si, aggiorna max
SUBS R1, R1, #1 @ un confronto in meno
BNE LOOP @ prossima iterazione?
MOV R0, R2 @ max in R0
LDMFD SP!, {R1-R3} @ ripristina registri
MOV PC, LR @ fine subroutine

## Slide 16: Esercizio 4: testo (1)
Scrivere una subroutine ricorsiva BSEARCH che realizza l’algoritmo di ricerca binaria
La ricerca opera su un vettore di interi da 32 bit, positivi e tutti diversi, in numero non prefissato
Si assuma che il vettore sia ordinato in senso crescente

## Slide 17: Esercizio 4: testo (2)
I parametri sono passati sullo stack
Parametri di ingresso
v: indirizzo primo elemento del vettore
i: primo elem. dell’intervallo su cui cercare
j: ultimo elem. dell’intervallo su cui cercare
key: valore da cercare
Parametri di uscita
retval: posizione dell’elemento se trovato, -1 altrimenti

## Slide 18: Es. 4: algoritmo e parametri
int bsearch(int v[], int i, int j, int key) {
int temp;
/* sezione vuota, non trovato */
if (i>j) return -1;
temp = (i+j)>>1; // <=> temp=(i+j)/2
// trovato, ritorna la posizione
if (v[temp] == key) return temp;
// non trovato in posizione intermedia
if (v[temp] > key)
return bsearch(v, i, temp-1, key);
else
return bsearch(v, temp+1, j, key);
}
retval
SP
key
j
i
&v[0]

## Slide 19: Esercizio 4: soluzione (1)
Vengono messe a confronto la subroutine per PD32 e la subroutine per ARM
Per lo stack frame (variabili locali e salvataggio dei registri) si usa anche per ARM la convenzione del PD32
Parametri ingresso
Parametri uscita
PC
Vecchio FP
Variabili locali
Registri
SP
FP

## Slide 20: Esercizio 4: soluzione (2)
int bsearch(int v[], int i, int j, int key) {
int temp;
BSEARCH:
MOVL FP, -(SP) ; alloca frame
MOVL SP, FP
ADDL #-4, SP ; alloca temp
PUSH R0 ; salva reg.
PUSH R1
PUSH R2
BSEARCH:
STMFD SP!, {LR} @ ind. di rit.
STMFD SP!, {FP} @ alloca frame
MOV FP, SP
ADD SP, SP, #-4 @ alloca temp
STMFD SP!, {R0} @ salva reg.
STMFD SP!, {R1}
STMFD SP!, {R2}
STMFD SP!, {R3} @ reg. extra
PD32
ARM
Notes: Il registro extra viene usato per le operazioni di load e store a 2 indirizzi.

## Slide 21: Esercizio 4: lo stack PD32
Stack ARM: c’è anche R3 (FP-20)
PC (indirizzo di ritorno)
Vecchio FP
Variabile locale temp
SP
FP
retval
key
j
i
&v[0]
R0
R1
R2
0
FP-4
FP-8
FP-12
FP-16
FP+4
FP+8
FP+12
FP+16
FP+20
FP+24

## Slide 22: Esercizio 4: soluzione (3)
/* sezione vuota, non trovato */
if (i>j) return -1;
MOVL 16(FP), R0 ; j -> R0
CMPL 20(FP), R0 ; j-i?
JNN N_EMPTY
MOVL #-1, 8(FP)
JMP BS_EXIT
LDR R0, [FP,#16] @ j -> R0
LDR R3, [FP,#20] @ i -> R3
CMP R0, R3 @ j-i?
BGE N_EMPTY
MOV R3, #-1
STR R3, [FP, #8]
B BS_EXIT
PD32
ARM

## Slide 23: Esercizio 4: soluzione (4)
temp = (i+j)>>1; // <=> temp=(i+j)/2
N_EMPTY:
ADDL 20(FP), R0; i+j -> R0
ASRL 1, R0 ; (i+j)>>1 ->R0
MOVL R0, -4(FP); (i+j)>>1 ->temp
N_EMPTY:
ADD R0, R0, R3 @ i+j -> R0
MOV R0, R0,ASR #1@ (i+j)/2 ->R0
STR R0, [FP,#-4] @ (i+j)/2->temp
PD32
ARM

## Slide 24: Esercizio 4: soluzione (5)
// trovato, ritorna la posizione
if (v[temp] == key) return temp;
MOVL 12(FP), R1 ; key -> R1
MOVL 24(FP), R2 ; &v[0] -> R2
ASLL 2, R0 ; temp*sz(int)->R0
ADDL R0, R2 ; &v[temp] ->R2
CMPL (R2), R1 ; key-v[temp] ?
JNZ N_KEY ; salta se <> 0
FOUND:
MOVL -4(FP), 8(FP)
JMP BS_EXIT
LDR R1, [FP,#12] @ key -> R1
LDR R2, [FP,#24] @ &v[0] -> R2
MOV R0, R0,ASL #2 @ temp*sz(int)->R0
ADD R0, R0, R2 @ &v[temp]->R2
LDR R3, [R2] @ v[temp] ->R3
CMP R1, R3 @ key-v[temp]?
BNE N_KEY @ salta se ≠0
FOUND:
LDR R3, [FP,#-4]
STR R3, [FP,#8]
B BS_EXIT
PD32
ARM

## Slide 25: Esercizio 4: soluzione (6)
// non trovato in posizione intermedia
if (v[temp] > key)
return bsearch(v, i, temp-1, key);
N_KEY:
JNN ELSE1 ; salta se key-v[temp] > 0
PUSH 24(FP) ; &v[0]
PUSH 20(FP) ; i
MOVL -4(FP), R0
SUBL #1, R0
PUSH R0 ; temp-1 è nuovo j
PUSH R1 ; key
PUSH #0 ; nuovo retval
JSR BSEARCH
MOVL (SP)+, 8(FP) ; assegna retval
ADDL #16, SP ; elimina garbage
JMP BS_EXIT
N_KEY:
BPL ELSE1 @ salta se key-v[temp]>0
LDR R3, [FP,#24] @ predispone frame
STMFD SP!, {R3} @ &v[0]
LDR R3, [FP,#20]
STMFD SP!, {R3} @ i
SUB R0, R0, #1
STMFD SP!, {R0} @ temp-1 è nuovo j
STMFD SP!, {R1} @ key
MOV R3, #0
STMFD SP!, {R3} @ nuovo retval
BL BSEARCH
LDR R3, [SP,#4]! @ anziche' LDMFD
STR R3, [FP,#8] @ assegna retval
ADD SP, SP, #16 @ elimina garbage
B BS_EXIT
PD32
ARM

## Slide 26: Esercizio 4: soluzione (7)
else
return bsearch(v, temp+1, j, key);
ELSE1:
PUSH 24(FP) ; &v[0]
MOVL -4(FP), R0
ADDL #1, R0
PUSH R0 ; temp+1 è i
PUSH 16(FP) ; j
PUSH R1 ; key
PUSH #0 ; nuovo retval
JSR BSEARCH
MOVL (SP)+, 8(FP)
ADDL #16, SP
ELSE1:
LDR R3, [FP,#24]
STMFD SP!, {R3} @ &v[0]
LDR R0, [FP,#-4]
ADD R0, R0, #1
STMFD SP!, {R0} @ temp+1 è i
LDR R3, [FP,#16]
STMFD SP!, {R3} @ j
STMFD SP!, {R1} @ key
MOV R3, #0
STMFD SP!, {R3} @ nuovo retval
BL BSEARCH
LDR R3, [SP,#4]!
STR R3, [FP,#8]
ADD SP, SP, #16
PD32
ARM

## Slide 27: Esercizio 4: soluzione (8)
}
BS_EXIT:
POP R2 ; recupera registri
POP R1
POP R0
MOVL FP, SP ; dealloca frame
MOVL (SP)+, FP
RET
BS_EXIT:
LDMFD SP!, {R3} @ recupera reg.
LDMFD SP!, {R2}
LDMFD SP!, {R1}
LDMFD SP!, {R0}
MOV SP, FP @ dealloca frame
LDMFD SP!, {FP}
LDMFD SP!, {PC}
PD32
ARM

## Slide 28: Esercizio 5: testo
Scrivere una subroutine BREV che fornisce l’immagine speculare dei bit di un word
Esempio: BREV(0x16300000)=0x00000C68
Parametri di ingresso
R0: word (32 bit)
Parametri di uscita
R0: immagine speculare dei bit in ingresso
Notes: BREV(0x16300000) = BREV(0b0001011000110000..0) = 0b0000110001101000 = 0x00000C68

## Slide 29: Esercizio 5: soluzione
BREV:
STMFD SP!, {R1, R2} @ salva registri usati
MOV R2, #32 @ R2=contatore shift
ONEBIT:
MOVS R0, R0, LSL #1 @ C <- R0[31]
MOV R1, R1, RRX @ C entra da sx in R1
SUBS R2, R2, #1 @ decrementa contatore
BNE ONEBIT @ prossima iteraz. se R2>0
MOV R0, R1 @ copia risultato in R0
LDMFD SP!, {R1, R2} @ ripristina registri
MOV PC, LR @ fine subroutine
Notes: “<Rm>, RRX” = “l’operando è Rm shiftato a DX di una posizione, e con il contenuto di C che va ad occupare il bit vacante”.

## Slide 30: Esercizio 6: testo
Scrivere una subroutine WO2BY che copia un vettore di word in un vettore di byte con saturazione e segnalando l’eventuale perdita di precisione
Parametri di ingresso
R0: indirizzo primo elem. vettore sorgente
R1: indirizzo primo elem. vettore destinaz.
R2: lunghezza vettore sorgente (in word)
Parametri di uscita
R0: 1 se c’è perdita di precisione, 0 altrim.

## Slide 31: Esercizio 6: soluzione
WO2BY:
STMFD SP!, {R2-R4} @ salva registri usati
NEXTW:
SUBS R2, R2, #1 @ nuovo offset
BMI FINE @ fine se offset negativo
LDR R3, [R0, R2,LSL #2] @ carica nuovo word
CMP R3, #127 @ R3 > 127 ?
MOVGT R4, #1 @ si: perdita di precisione
MOVGT R3, #127 @ saturazione
CMP R3, #-128 @ R3 < -128 ?
MOVLT R4, #1 @ si: perdita di precisione
MOVLT R3, #-128 @ saturazione
STRB R3, [R1, R2] @ salva byte meno signific.
B NEXTW @ iterazione successiva
FINE:
MOV R0, R4 @ segnala perdita prec.
LDMFD SP!, {R2-R4} @ ripristina registri
MOV PC, LR @ fine subroutine

## Slide 32: Esercizio 7: testo
Scrivere una subroutine BY2WO che copia un vettore di byte in un vettore di word con estensione del segno
Parametri di ingresso
R0: indirizzo primo elem. vettore sorgente
R1: indirizzo primo elem. vettore destinaz.
R2: lunghezza vettore sorgente (in byte)
Parametri di uscita
Nessuno

## Slide 33: Esercizio 7: soluzione
BY2WO:
STMFD SP!, {R2, R3} @ salva registri usati
NEXTB:
SUBS R2, R2, #1 @ nuovo offset
BMI FINE @ fine se offset negativo
LDRSB R3, [R0, R2] @ carica nuovo byte
STR R3, [R1, R2,LSL #2] @ salva nuovo word
B NEXTB @ iterazione successiva
FINE:
LDMFD SP!, {R2, R3} @ ripristina registri
MOV PC, LR @ fine subroutine

## Slide 34: Esercizio 8: testo
Scrivere una subroutine ricorsiva RFIB che calcola i numeri di Fibonacci
Ingresso: R0 contiene n
Uscita: R0 contiene FIB(n) oppure -1 in caso di overflow

## Slide 35: Esercizio 8: soluzione
RFIB:
CMP R0, #42 @ c'e' overflow?
MOVHI R0, #-1 @ si: segnalalo...
MOVHI PC, LR @ ...ed esci
DOIT_R:
CMP R0, #1 @ R0 uguale a 0 o a 1 ?
MOVLS PC, LR @ si: niente da calcolare
STMFD SP!, {R1, R2, LR} @ salva registri usati
MOV R2, R0 @ R2 per salvare n
SUB R0, R2, #1 @ n-1 -> R0
BL DOIT_R @ prima chiam. ricorsiva
MOV R1, R0 @ risult. parziale in R0
SUB R0, R2, #2 @ n-2 -> R0
BL DOIT_R @ seconda chiam. ricorsiva
ADD R0, R0, R1 @ calcolo fattoriale
LDMFD SP!, {R1, R2, PC} @ fine subroutine
Notes: fib(42)=267914296 9 digits
fib(43)=433494437 9 digits

## Slide 36: Esercizio 9: testo
Supponendo che inizialmente sia
  R0=0x1234, R1=0x123
  W[R0]=0x8100
indicare gli effetti prodotti da ciascuna delle seguenti istruzioni:
  CMP R1, R0
  SUBS R2, R1, R0
  RSB R3, R1, R0, ASR #4

## Slide 37: Esercizio 9: soluzione (1)
Bit di stato impostati in base al risultato di R1-R0=0x123-0x1234
  N  1 (bit di segno del risultato)
  Z  0 (è 1  il risultato è 0)
  C  0 (NOT BorrowFrom(R1-R0))
  V  0 (bit di overflow)
I registri non vengono modificati
CMP R1, R0

## Slide 38: Esercizio 9: soluzione (2)
Bit di stato ancora impostati in base al risultato di R1-R0=0x123-0x1234
  N  1 (bit di segno del risultato)
  Z  0 (è 1  il risultato è 0)
  C  0 (NOT BorrowFrom(R1-R0))
  V  0 (bit di overflow)
R2  R1-R0=0xFFFFEEEF
SUBS R2, R1, R0

## Slide 39: Esercizio 9: soluzione (3)
R0 ASR #4 = 0x00000123
R3  (R0 ASR #4) – R1 = 0x00000000
Niente suffisso “S”: i bit di stato non vengono modificati
RSB R3, R1, R0, ASR #4