## Slide 1: Architettura ARM chiamata a subroutine
C. Fantozzi, A. Gardich
a.a. 2002/2003

## Slide 2: Subroutine: supporto hardware
Salto: istruzione “branch and link” BL{<cond>} <indirizzo>
Salva indirizzo di ritorno in LR (=R14)
Indirizzamento auto-relativo: ±32MB dalla posizione corrente
Ritorno: si copia l’indirizzo di ritorno in PC
Esempio più semplice: MOV PC, LR

## Slide 3: Subroutine: e il resto?
Ciò per cui non c’è supporto hw deve essere gestito dal programmatore
Il programmatore deve dunque stabilire come
  passare i parametri d’ingresso
  ricevere i parametri d’uscita
  gestire le chiamate ricorsive
  allocare la memoria necessaria al funzionamento della subroutine
Notes: In una chiamata ricorsiva LR viene sovrascritto

## Slide 4: Subroutine: convenzioni
La gestione software delle subroutine è frutto di convenzioni
Le convenzioni possono essere stabilite in maniera arbitraria purché
  non portino a incoerenza e perdita d’informazione
  siano rispettate da tutti i programmatori

## Slide 5: Convenzioni necessarie
È indispensabile stabilire una convenzione sui parametri di ingresso/uscita
La nostra convenzione
  Parametri d’ingresso passati nei registri a partire da R0
  Troppi parametri d’ingresso? Si ricorre allo stack
  Parametri d’uscita nei registri, partendo da R0
  Tutti i registri che non fanno parte dell’interfaccia devono rimanere inalterati
Notes: È solitamente considerato accettabile alterare il contenuto dei bit di condizione ZNCV.

## Slide 6: Parametri in/out: esempio
ind. di array
R0
x1
R1
x2
R2
x3
R3
x4
x5
x6
…
x20
int f(int *a, int b1, …, int b20);
int i =f(array, x1, x2, …, x20);
SP

## Slide 7: Esempio 1: fattoriale
Si vuole scrivere un programma che calcoli il fattoriale di un numero
Ingresso: R0 contiene n
Uscita: R0 contiene n! oppure 0 in caso di overflow

## Slide 8: Es. 1: .bss e inizializzazione
.bss
lostack: .skip 2048 @ 2048 byte di stack "privato"
miostack:
.text
_start:
LDR R13, =miostack @ inizializza SP
MOV r0, #6 @ calcoleremo 6!=0x02D0
BL fact @ salta alla subroutine
pippo: B pippo @ fine programma
Notes: 12 è il massimo numero il cui fattoriale è rappresentabile correttamente come intero senza segno su 32 bit.
Questo programma non ha sezione .data.
La sezione .bss contiene solo l’inizializzazione dello stack (banale).

## Slide 9: Esempio 1: subroutine fact
fact:
CMP R0, #12
BLS do_it @ non c'e' overflow: procedi
MOV R0, #0 @ c'e' overflow: poni R0=0
MOV PC, LR @ fine subroutine
do_it:
STMFD SP!, {R1} @ salva R1 sullo stack
MOV R1, R0
ciclo:
SUBS R1, R1, #1 @ R1=R1-1
BEQ fine @ se R1=0 il ciclo e' finito
MUL R0, R1, R0 @ R0=R1*R0
B ciclo @ vai all'iterazione successiva
fine: LDMFD SP!, {R1} @ ripristina R1 dallo stack
MOV PC, LR @ fine subroutine
Notes: 12 è il massimo numero il cui fattoriale è rappresentabile correttamente come intero senza segno su 32 bit.
Questo programma non ha sezione .data.
La sezione .bss contiene solo l’inizializzazione dello stack (banale).

## Slide 10: Esempio 1: versione ricorsiva
rfact: CMP R0, #12
BLS do_it_r @ no overflow: procedi
MOV R0, #0 @ c'e' overflow: R0=0
MOV PC, LR @ fine subroutine
do_it_r:CMP R0, #2 @ controlla se R0 e' = a 0, 1 o 2
BGT fa @ se R0>2 chiama la proc. ricors.
CMP R0, #0 @ controlla se R0=0
MOVEQ R0, #1 @ se si', 0!=1
MOV PC, LR @ altrimenti 1!=1 e 2!=2
fa: STMFD SP!, {R1, LR} @ salva R1 e LR
MOV R1, R0 @ R1=n
SUB R0, R0, #1
BL do_it_r
MUL R0, R1, R0 @ n!=n * (n-1)!
LDMFD SP!, {R1, PC} @ fine subroutine
Notes: 12 è il massimo numero il cui fattoriale è rappresentabile correttamente come intero senza segno su 32 bit.
Questo programma non ha sezione .data.
La sezione .bss contiene solo l’inizializzazione dello stack (banale).

## Slide 11: Convenzioni: stack frame
La nostra convenzione
Frame pointer (FP): registro R11
Vecchio valore di SP: salvato in R12
FP, IP, LR, PC salvati in fondo al frame
Al di sopra: registri
Al di sopra: variabili locali
Al di sopra: memoria dinamica
Notes: Una convenzione sullo stack frame non è a rigore necessaria una volta che si è deciso come gestire i parametri di ingresso e uscita… Ma è comunque molto utile!

## Slide 12: Stack frame: struttura
PC
LR (indirizzo di ritorno)
IP=R12 (vecchio SP)
FP=R11 (vecchio valore)
Registri salvati
Variabili locali
Memoria dinamica
Parametri d’ingresso (alcuni)
R12
FP
SP
1
2
…
n

## Slide 13: Es.2: motivazione stack frame
Le convenzioni per lo stack frame rispecchiano quelle seguite da gcc con ottimizzazioni disattivate (-O0)
Vedremo ora un esempio di codice prodotto dal compilatore gcc

## Slide 14: Esempio 2: codice sorgente
void R(int I, int J, int *O) {
int A,B,C;
A=dummy();
B=dummy();
*O = I+J;
if (A==0) R(A, B, &C);
}
int dummy() {
static int i=1;
return i++;
}

## Slide 15: Es. 2: codice prodotto (1/3)
void R(int I, int J, int *O) {
100000: mov ip, sp
100004: stmdb sp!, {fp, ip, lr, pc}
100008: sub fp, ip, #4 @ 0x4
10000c: sub sp, sp, #24 @ 0x18
100010: str r0, [fp, -#16]
100014: str r1, [fp, -#20]
100018: str r2, [fp, -#24]
int A,B,C;
A=dummy();
10001c: bl 10006c @ <dummy>
100020: mov ip, r0
100024: str ip, [fp, -#28]
B=dummy();
100028: bl 10006c @ <dummy>
10002c: mov ip, r0
100030: str ip, [fp, -#32]
FP’
IP
LR
PC
I
*O
J
A
B
C
FP
FP-16
FP-20
FP-24
FP-28
FP-32
FP-36
SP

## Slide 16: Es. 2: codice prodotto (2/3)
*O = I+J;
100034: ldr r2, [fp, -#24]
100038: ldr r3, [fp, -#16]
10003c: ldr ip, [fp, -#20]
100040: add ip, r3, ip
100044: str ip, [r2]
if (A==0)
100048: ldr ip, [fp, -#28]
10004c: cmp ip, #0 @ 0x0
100050: bne 100068 <R+0x68>
R(A, B, &C);
100054: sub ip, fp, #36 @ 0x24
100058: ldr r0, [fp, -#28]
10005c: ldr r1, [fp, -#32]
100060: mov r2, ip
100064: bl 100000 @<R>
}
100068: ldmdb fp, {fp, sp, pc}
FP’
IP
LR
PC
I
*O
J
A
B
C
FP
FP-16
FP-20
FP-24
FP-28
FP-32
FP-36
SP

## Slide 17: Es. 2: codice prodotto (3/3)
int dummy() {
10006c: mov ip, sp
100070: stmdb sp!, {fp, ip, lr, pc}
100074: sub fp, ip, #4 @ 0x4
static int i=1;
return i++;
100078: ldr r3, [pc, #24] @ 100098 <dummy+0x2c>
10007c: ldr ip, [r3]
100080: mov r2, ip
100084: add ip, ip, #1 @ 0x1
100088: str ip, [r3]
10008c: mov ip, r2
}
100090: mov r0, ip
100094: ldmdb fp, {fp, sp, pc}
100098: andeqs r0, r0, r0, lsr #6

## Slide 18: Esempio 3: “codice fiscale”
Si vuole scrivere un programma che elimini le vocali da una stringa, creando una sorta di “codice fiscale”
Quarantaquattro
Prima:
Qrntqttruaaauao
Dopo:

## Slide 19: Esempio 3: convenzioni
Parametri di ingresso
R0: indirizzo primo carattere della stringa
R1: lunghezza della stringa in byte
Parametri di uscita
R0: puntatore alla stringa del codice fiscale
R1: puntatore alla stringa delle vocali
Stack frame “come gcc”

## Slide 20: Esempio 3: sezione .data
.data
.align 0
codvoc: .byte 0x41 @ Codici ASCII delle vocali
.byte 0x45
.byte 0x49
.byte 0x4F
.byte 0x55
.byte 0x61
.byte 0x65
.byte 0x69
.byte 0x6F
.byte 0x75
str1: .ascii "Quarantaquattro gatti in fila per tre con il resto di 2"
str2: .ascii "!a|e£i$"

## Slide 21: Es. 3: sezione .bss e inizializz.
.bss
.align 0
lostack: .skip 2048 @ 2048 byte di stack "privato"
miostack:
.text
.global _start
_start:
LDR R13, =miostack @ inizializza SP
LDR R0, =str1 @ lavoreremo su str1
MOV R1, #55 @ str1: 55 caratteri
BL codfisc
_exit: B _exit @ fine programma

## Slide 22: Es. 3: subroutine vocale
Input: R0 contiene un carattere
Output: R0=0 se input è una vocale, ≠0 altrimenti
vocale:
STMFD SP!, {R1-R3} @ salva R1-R3 sullo stack
LDR R1, =codvoc @ R1 puntatore tab. delle vocali
MOV R2, #0 @ R2 offset nella tabella
MOV R3, #0 @ R3: registro di lavoro
ciclovoc:
LDRB R3, [R1,R2] @ carica una vocale dalla tabella
CMP R0, R3 @ R0 contiene una vocale?
BEQ voc @ si: salta a voc
ADD R2, R2, #1 @ no: esamina elem. succ. della tab.
CMP R2, #10 @ la tabella e' finita?
BLO ciclovoc @ no: iterazione successiva
B finevoc @ si: fine subroutine
voc: MOV R0, #0
finevoc: LDMFD SP!, {R1-R3} @ ripristina i registri usati
MOV PC, LR @ fine subroutine
Notes: Questa subroutine non rispetta le convenzioni sullo stack frame!

## Slide 23: Es. 3: subroutine codfisc (1/4)
Fase iniziale: viene preparato lo stack frame
codfisc:
MOV R12, SP
STMDB SP!, {FP, R12, LR, PC}
SUB FP, R12, #4
STMDB SP!, {R0-R7} @ R12 non salvato
BIC R1, R1, #3
ADD R1, R1, #4
SUB SP, SP, R1 @ spazio per stringa
Notes: /* Input: R0 contiene un carattere */
/* Output: R0 contiene 0 se tale carattere e' una vocale */

## Slide 24: Es. 3: subroutine codfisc (2/4)
Scansione 1: determina la lunghezza del codice fiscale e copia la stringa nello spazio sullo stack
MOV R0, #0 @ R0: registro di lavoro
LDR R1, [FP,#-40] @ R1=lunghezza stringa
MOV R2, #0 @ R2=lunghezza codice fiscale
MOV R3, #0 @ R3=offset stringa
LDR R4, [FP,#-44] @ R4=puntatore stringa
MOV R5, SP @ R5=puntatore stringa stack
scan:
LDRB R0, [R4,R3] @ carica carattere della stringa
STRB R0, [R5,R3] @ salva carattere nello spazio stack
BL vocale
CMP R0, #0 @ il carattere e' una vocale?
ADDNE R2, R2, #1 @ no: allora appart. al codice fisc.
ADD R3, R3, #1
CMP R1, R3 @ la stringa e' finita?
BHI scan @ no: esamina il carattere successivo
Notes: /* Input: R0 contiene un carattere */
/* Output: R0 contiene 0 se tale carattere e' una vocale */

## Slide 25: Es. 3: subroutine codfisc (3/4)
Scansione 2: costruisce le stringhe
MOV R0, #0 @ R0: registro di lavoro
LDR R1, [FP,#-44] @ R1=puntatore stringa codice fiscale
ADD R2, R1, R2 @ R2=puntatore stringa delle vocali
MOV R3, SP @ R3=puntatore stringa nello stack
MOV R4, #0 @ R4=offset stringa codice fiscale
MOV R5, #0 @ R5=offset stringa delle vocali
MOV R6, #0 @ R6=offset stringa nello stack
LDR R7, [FP,#-40] @ R7=lunghezza stringa
build: LDRB R0, [R3,R6] @ carica carattere dallo stack
BL vocale
CMP R0, #0 @ il carattere e' una vocale?
LDRB R0, [R3,R6]
STRNEB R0, [R1,R4] @ no: salva nel codice fiscale
ADDNE R4, R4, #1
STREQB R0, [R2,R5] @ si: salva tra le vocali
ADDEQ R5, R5, #1
ADD R6, R6, #1
CMP R7, R6 @ la stringa e' finita?
BHI build @ no: esamina il carattere successivo
Notes: /* Input: R0 contiene un carattere */
/* Output: R0 contiene 0 se tale carattere e' una vocale */

## Slide 26: Es. 3: subroutine codfisc (4/4)
Fase finale: preparazione dei parametri d'uscita e distruzione dello stack frame
fine:
MOV R0, R1 @ R0=puntatore stringa cod. fisc.
MOV R1, R2 @ R1=puntatore stringa vocali
BIC R7, R7, #3
ADD R7, R7, #4
ADD SP, SP, R7 @ disalloca memoria dinamica
ADD SP, SP, #8 @ disalloca spazio R0-R1
LDMIA SP!, {R2-R7} @ ripristina registri usati
LDMDB FP, {FP, SP, PC} @ fine subroutine
Notes: /* Input: R0 contiene un carattere */
/* Output: R0 contiene 0 se tale carattere e' una vocale */