## Slide 1: PXA255: concetti avanzati
C. Fantozzi, A. Gardich
a.a. 2002/2003

## Slide 2: PXA255: il nucleo

## Slide 3: PXA255: memorie cache
Uno dei principali colli di bottiglia nei moderni calcolatori è l’inadeguata velocità del sistema di memoria
La presenza di cache è fondamentale per ottenere prestazioni elevate
Il processore PXA255 contiene:
  una cache istruzioni da 32 KB
  una cache dati da 32 KB
  due mini cache e molteplici buffer

## Slide 4: Cache istruzioni
32 set disponibili, associativa a 32 vie
Lunghezza di linea: 32 byte
Dimensione totale: 323232=32768 B
1 bit di parità e 1 valid bit per linea
Politica di rimpiazzo FIFO (round robin)
Meccanismo di locking di singole linee
Mini-Instruction cache di 2 KB
Notes: Each set in the instruction cache has a round-robin pointer that keeps track of the next line (in that set) to replace.
Code can be locked down for 2 reasons:
1) faster access time is desired
2) GUARANTEED access time is required

## Slide 5: Cache istruzioni: figura
Notes: One way to view the cache is to think of it as 32 sets of 32 bytes, which span an address range of 1024 bytes.

## Slide 6: Cache: effetto del locking
Notes: Up to 28 lines in each set can be locked; hardware will ignore the lock command if software is trying to lock all the lines in a particular set (i.e., ways 28-31can never be locked).
Software can lock down several different routines located at different memory locations. This may cause some sets to have more locked lines than others.
Care must be taken to ensure that all sets have approximately the same number of ways locked, because uneven allocation will increase the level of thrashing in some sets and leave other sets under utilized.

## Slide 7: Cache dati
32 set, associativa a 32 vie, 32 KB totali
1 valid, 1 parity e 2 dirty bit per linea
Politica di rimpiazzo FIFO (round robin)
Due strategie di aggiornamento memoria
  Write-through: scrivi subito
  Copy-back: aspetta rimozione linea
Meccanismo di locking di singole linee
Mini-Data cache di 2 KB
Notes: Effetto della politica di rimpiazzo FIFO: ogni linea di cache, per quanto frequentemente utilizzata, verrà rimpiazzata! Rimedio: effettuare il locking dei dati che sono frequentemente utilizzati
There are TWO methods for locking tags into the data cache: one method is used to lock data that resides in external memory into the data cache and the other method is used to re-configure lines in the data cache as data RAM.
The data cache can only be unlocked by using the global unlock command.

## Slide 8: Cache dati: figura

## Slide 9: Mini cache
Mini-Instruction cache (2 KB)
  32 set, associativa a 2 vie, 32 byte/linea
  Valori caricabili solo tramite JTAG
  Usata nel debugging
Mini-Data cache (2 KB)
  32 set, associativa a 2 vie, 32 byte/linea
  Lunghezza di linea: 32 byte
  Stessi bit, stesse politiche della cache dati
  Nessun meccanismo di locking
Notes: Code downloaded into the mini instruction cache is essentially locked - it cannot be overwritten by application code.
A prime example of using the mini-data cache would be for caching the procedure call stack. The stack can be allocated to the mini-data cache so that its use does not trash the main data cache.

## Slide 10: Mini-Data cache: figura

## Slide 11: Memoria: alte prestazioni
Fetch buffer (2 entry): riceve i 32 byte per una linea di i-cache man mano che arrivano
Fill buffer (8 entry): raggruppa richieste di lettura in memoria per le cache dati
Pend buffer (4 entry): cattura ulteriori richieste per indirizzi già nel fill buffer
Write buffer (8 entry da 16 byte): raggruppa richieste di scrittura (con coalescing)
Prefetching (istruzione PLD <addr_mode2>): “suggerisce” load in cache dati
Notes: Disabling the instruction cache does not disable instruction buffering that may occur within the instruction fetch buffers.
The BTB is disabled by default after reset and is invalidated when the instruction cache is invalidated.
PLD is a true prefetch instruction because the load destination is the data or mini-data cache and not a register. PLD is a hint instruction and does not guarantee that the data will be loaded.

## Slide 12: Gestione della memoria
MMU: indirizzamento virtuale e protezione
Alcuni bit decidono, tra l’altro,
  l’utilizzo o meno di cache dati
  il locking di una linea di cache
  l’utilizzo di write-through o di copy-back
Registro PID: ulteriore remapping!
Translation Lookaside Buffer (TLB)
  Uno per dati e uno per istruzioni
  32 entry ciascuno, completamente associativi
  Meccanismo di locking
Notes: The MMU, instruction cache, and data/mini-data cache may be nabled/disabled independently. The instruction cache can be enabled with the MMU enabled or disabled. However, the data cache can only be enabled when the MMU is enabled.
The PID register is a 7-bit value that is ORed with bits 31:25 of the virtual address when they are zero. This effectively remaps the address to one of 128 “slots” in the 4 Gbytes of address space. If bits 31:25 are not zero, no remapping occurs.

## Slide 13: MMU: page table
Ciascun elemento della page table contiene informazioni
  per una regione (1 MB), oppure
  per una pagina (1 KB, 4 KB o 64 KB)
Attributi associati a ciascun elemento:
  indirizzo fisico
  permessi di accesso per modo utente e modo privilegiato
  cacheable (bit C)
  cacheable in mini-data cache (bit proprietari X e P)
  bufferable (bit B)
  coalescing
  politica di allocazione (una scrittura causa line fill o no?)
  politica di scrittura (write-through, copy-back)
  I/O
Notes: The Intel XScale core extends the ARM page attributes defined by the C & B bits in the page descriptors with an additional X bit. This bit allows four more attributes to be encoded when X=1. These new encodings include allocating data for the mini-data cache and write-allocate caching.

## Slide 14: PXA255: pipeline
3 diversi pipeline
7 o 8 stadi, 1 ciclo per stadio (di norma)
Ottimizzazione: uso del bypassing
Notes: The pipeline makes extensive use of bypassing to minimize data hazards.
Esempio delle complicazioni esistenti: most Intel XScale core data processing instructions have a result latency of 1 cycle. This means that the current instruction is able to use the result from the previous data processing instruction. However, the result latency is 2 cycles if the current instruction needs to use the result of the previous data processing instruction for a shift by immediate.

## Slide 15: Main Execution pipeline
F1: fetch istruzione (stadio 1)
F2: fetch istruzione (stadio 2)
ID: decodifica istruzione
RF: lettura (e shift) degli operandi
X1: esecuzione (ALU)
X2: esecuzione (modifica dello stato)
XWB: scrittura del risultato
Notes: Handles data processing instructions.
Complex instructions (such as LDM, STM, SWP) take more than one clock cycle to issue.

## Slide 16: Memory pipeline
D1: accesso alla cache dati (stadio 1)
D2: accesso alla cache dati (stadio 2)
DWB: scrittura del risultato (copy-back della cache dati)
Notes: Handles load/store instructions.
The data cache and mini-data cache returns the destination data in the D2 pipestage. Before data is returned in the D2 pipestage, sign extension and byte alignment occurs for byte and half-word loads.

## Slide 17: MAC pipeline
M1: moltiplicazione (stadio 1)
M2: moltiplicazione (stadio 2)
Mx: moltiplicazioni successive
MWB: scrittura del risultato (non mostrato)
Notes: Handles all multiply instructions.
The MAC is not truly pipelined, as the processing of a single instruction may require use of the same datapath resources for several cycles.
No more than two instructions can occupy the MAC pipeline concurrently. When the MAC is processing an instruction, another instruction may not enter M1 unless the original instruction completes in the next cycle.

## Slide 18: Pipeline: osservazioni
I tre pipeline possono essere occupati simultaneamente (comportamento di tipo “superscalare”)
I tre pipeline funzionano in maniera asincrona
Conclusione: le istruzioni possono completare l’esecuzione fuori ordine se non ci sono dipendenze tra i dati
Notes: The Intel XScale core preserves a weak processor consistency because instructions may complete out of order, provided that no data dependencies exist.
In certain situations, the pipeline may need to be stalled because of register dependencies between instructions.

## Slide 19: PXA255: Branch Target Buffer
Ottimizzare l’uso dei pipeline: la predizione dei salti evita “bolle”
PXA255 effettua una predizione dinamica basata sulla “storia passata” di ciascun salto
La storia è memorizzata nel BTB (128 blocchi, mappatura diretta)
Notes: The BTB uses bits [8:2] of the current address to read out the tag and then compares this tag to bits [31:9,1] of the current instruction address.
The BTB is always disabled with Reset. Software can enable the BTB through a bit in Control Register 7.
Branch misprediction penalty: 4 clock cycles.

## Slide 20: BTB: stati possibili
La storia di un salto può assumere 4 possibili stati
Notes: The initial state for branches stored in the BTB is Weakly-Taken (WT).

## Slide 21: Controller DMA (1)
16 canali indipendenti in 4 set
3 distinti livelli di priorità
  Set 0: alta priorità
  Set 1: priorità normale
  Set 2 e 3: bassa priorità
Registri “base” per ciascun canale:
  DSADR (DMA Source Address Register)
  DTADR (DMA Target Address Register)
  DCMD (DMA Command Register)
  DCSR (DMA Control/Status Register)
Notes: When all channels are running concurrently, set zero is serviced four times out of any eight consecutive channel servicing instances. Set one is serviced twice and sets two and three are each serviced once. The channels in each set get a round-robin priority.

## Slide 22: DMAC: diagramma a blocchi
1 bit per canale
Notes: DINT: DMA Interrupt Register (1 bit per canale)

## Slide 23: DMA Command Register
INCSRCADDR/INCTRGADDR: incremento indirizzo sorgente/destinazione
STARTIRQEN/ENDIRQEN: genera un interrupt all’inizio/fine del trasferimento
ENDIAN: ordine di trasferimento byte
SIZE: byte per burst
LENGTH: numero byte da trasferire

## Slide 24: Controller DMA (2)
Un canale può compiere più operazioni, specificate da una lista di descrittori
DDADR: DMA Descriptor Address Register
I descrittori formano una lista concatenata o anche un anello (descriptor ring)
Coerenza delle cache: è responsabilità del programmatore!
Notes: An internal peripheral can be mapped to any of the 16 available channels.
DMA can be used for memory-to-memory moves.

## Slide 25: Contatori hardware
Due Performance Counter (32 bit)
  Associabili a 2 eventi distinti
  Contano le occorrenze degli eventi scelti
Un Clock Counter (CCNT, 32 bit)
  Conta i cicli di clock che passano
  Overflow in circa 10 secondi @400 MHz!
Accessibili tramite CP14, registri 0-3
Notes: When CCNT reaches its maximum value 0xFFFFFFFF, the next clock cycle will cause it to roll over to zero and set the overflow flag (bit 10) in PMNC. An IRQ or FIQ will be reported if it is enabled via bit 6 in the PMNC register.

## Slide 26: Contatori: eventi controllabili

## Slide 27: PXA255: coprocessori
CP0, CP14, CP15
Nel processore PXA255, CP14 e CP15 contengono registri di configurazione
Accesso (in modo supervisore!) con
  MRC <coproc>, <opcode1>, <Rd>, <CRn>, <CRm>, <opcode2>
  MCR <coproc>, <opcode1>, <Rn>, <CRn>, <CRm>, <opcode2>
  LDC <coproc>, <CRd>, <addressing_mode>
  STC <coproc>, <CRd>, <addressing_mode>
Notes: If the ARM processor executes a coprocessor instruction, it waits for any external coprocessor to acknowledge that it can execute the instruction. If no coprocessor responds, an Undefined Instruction exception occurs. The Undefined Instruction exception can be used for software emulation of a coprocessor in a system that does not have the physical coprocessor (hardware), or for general-purpose instruction set extension by software emulation.
Any access to CP15 in user mode or with LDC or STC coprocessor instructions will cause an Undefined Instruction exception.

## Slide 28: Registri di CP15: sommario

## Slide 29: Registro utile di CP15
Control Register (CR1, opcode_2=0): opzioni relative alla memoria
Bit 0: MMU disable/enable (0/1)
Bit 2: data cache disable/enable (0/1)
Bit 7: little/big endian (0/1)
Bit 11: BTB disable/enable (0/1)
Bit 12: instr. cache disable/enable (0/1)
Bit 13: exception vector relocation

## Slide 30: Esempio di uso di CP15
Per accedere al registro: istruzioni MRC (load) e MCR (store)
Il seguente codice abilita la cache dati (CP15, registro 1, bit 2)
MCR p15, 0, r0, c7, c10, 4 @ attende termine op. corr.
MRC p15, 0, r0, c1, c0, 0 @ legge il Control Register
ORR r0, r0, #4 @ imposta a 1 il bit 2
MCR p15, 0, r0, c1, c0, 0 @ aggiorna Control Register

## Slide 31: Risparmio energetico
Run Mode: modo operativo normale
Idle Mode: clock fermo, stato preservato; risveglio tramite interruzione
Sleep Mode: stato non completamente preservato; alimentati solo i piedini di I/O
Turbo Mode: commutazione rapida (nanosecondi) tra 2 frequenze di clock preprogrammate

## Slide 32: Modi operativi
User (USR): modo utente
FIQ (FIQ): gestione veloce interruzioni
IRQ (IRQ): gestione interruzioni
Supervisor (SVC): “modo protetto”
Abort (ABT): per gestione memoria
Undefined (UND): emulaz. coprocessori
System (SYS): usa risorse di USR ma senza limitazioni d’accesso

## Slide 33: Note varie
Le istruzioni SWP e SWPB generano una operazione di load+store atomica, permettendo di gestire un semaforo
Usare se possibile MOV o MVN per caricare un valore immediato: LDR può generare un cache miss o “sporcare” la cache dati
Per sfruttare al massimo la cache, le strutture dati devono essere allineate ai 32 byte e avere dimensione multipla di una linea di cache

## Slide 34: Per approfondimenti
Intel® XScale™ Core Developer’s Manual (order number 273473-001)
Intel® XScale™ Microarchitecture for the PXA255 Processor User’s Manual (order number 278796)
Intel® PXA255 Processor Developer’s Manual (order number 278693-001)
Liberamente scaricabili dal sito Intel